## Slide 1: Matematické základy pro ISS
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky matika a cos_jexp.
Signály a systémy (ISS): Matematické základy pro ISS
ISS 01

## Slide 2: Funkce a posloupnosti
Signály se spojitým časem, spojité signály (analogové, reálné) jsou definovány pro všechny časy t.
  Z matematického hlediska se jedná o funkce x(t)  kulaté závorky
Signály s diskrétním časem, diskrétní signály, vzorkované signály (počítač, digitální svět), jsou vzorkované signály definovány pouze pro celočíselné časy (vzorková čísla) n.
  Z matematického hlediska se jedná o posloupnosti x[n]  hranaté závorky.

## Slide 3: Jak se to dělá v Pythonu? Stačí 4 kroky ...
vygenerujeme nezávislé proměnné – 1 řádek Python kódu Generování nebo čtení signálu – 1 řádek Python kódu Uděláme něco se signálem – 1 řádek Python kódu Zobrazení výsledku – 1 řádek Python kódu (nebo více, pokud to chcete mít hezky)

## Slide 4: Operace s funkcemi
Dělejte to pořád stejně tak, jak to znáte ze základní školy: Sčítání Odčítání Násobení
  Pozor na „maskovací efekt“ nul
#basicops

## Slide 5: Příklad – Sčítání spojitých signálů
Tento příklad ukazuje, jak lze sčítat dva signály. Signály jsou definovány jako funkce času v intervalu od -5 do 5 s krokem 0.01. První signál je v intervalu od -1 do 0.5 roven 0.5, jinak je roven nule. Druhý signál je v intervalu od -0.5 do 2 roven 1, jinak také roven nule. Výsledný signál y je jejich součet, tedy Například pokud je v určitém čase hodnota a hodnota , výsledná hodnota bude 1.5.

## Slide 6: Příklad – Rozdíl spojitých signálů
Tento příklad ukazuje, jak lze odčítat dva signály. Signály jsou opět definovány v časovém intervalu od -5 do 5. První signál má hodnotu 0.5 v intervalu od -1 do 0.5, zatímco druhý signál má hodnotu 1 v intervalu od -0.5 do 2. Výsledný signál je rozdílem těchto signálů: . Například pokud je v určitém čase hodnota a hodnota , výsledná hodnota bude -0.5.

## Slide 7: Příklad – Součin spojitých signálů
Tento příklad demonstruje násobení dvou signálů. První signál je roven 0.5 v intervalu od -1 do 0.5, zatímco druhý signál má hodnotu 1 v intervalu od -0.5 do 2. Výsledný signál y je součinem těchto signálů: . Například pokud je v určitém čase hodnota a hodnota , výsledná hodnota bude 0.

## Slide 8: Operace s posloupnostmi
Dělejte to pořád stejně tak, jak to znáte ze základní školy:
Sčítání Odčítání Násobení
  Pozor na „maskovací efekt“ nul
Při vykreslování v Pythonu použijte spíše stem (paličky) než plot, aby bylo jasně vidět, že máme diskrétní hodnoty.
  Ale pamatujte, že toto je příklad z přednášky, v normálním životě budeme s radostí používat plot i s diskrétními signály.
#basicops_seq

## Slide 9: Příklad – Operace s posloupnostmi (diskrétními signály)
Tento příklad ukazuje definici dvou diskrétních signálů na časovém vektoru , který zahrnuje hodnoty od -10 do 10. První signál je lineární funkce, kde hodnota , což znamená, že hodnota signálu je závislá na a roste lineárně. Druhý signál je inicializován nulami, ale od je hodnota signálu nastavena na 2. Tímto způsobem je možné demonstrovat tvorbu sekvenčních signálů, kde signály mohou mít různé hodnoty v závislosti na konkrétním časovém bodě. Například v bodě je hodnota a hodnota .

## Slide 10: Příklad – Operace s posloupnostmi (diskrétními signály)

## Slide 11: Lineární funkce
Parametr a – sklon (směrnice)
Parametr b – posun, zkreslení (posun o konstantu).
#linear

## Slide 12: Příklad – Lineární funkce
Tento příklad ukazuje definici čtyř lineárních signálů na časovém vektoru , který se pohybuje od -5 do 5 s krokem 0.01s.
Lineární signál definovaný jako . Je to přímka s kladným sklonem 3.
Lineární signál definovaný jako . Je to přímka se sklonem 2 a průsečíkem s osou rovný 1.
Lineární signál definovaný jako . Je to přímka se záporným sklonem -1.
Lineární signál definovaný jako . Je to přímka se sklonem -2 a průsečíkem s osou rovný -2.

## Slide 13: Derivace a integrály
Příklad jednoduché kvadratické rovnice:
Derivace provedena analyticky:
Primitivní funkce (antiderivace, integrál) provedena analyticky:
#deriv_int_anal

## Slide 14: Příklad – Derivace a integrace signálů
Tento příklad ukazuje, jak lze analyzovat a vypočítat derivaci a primitivní funkci pro danou kvadratickou funkci . Časový vektor je definován od -3 do 2 s krokem 0.05.
Kvadratická funkce definovaná jako . Tato funkce je parabolická a jejím grafem je parabola.
Derivace funkce , což je . Tato funkce udává okamžitou rychlost změny v čase a její graf je přímka se sklonem 2.
Primitivní funkce (nebo integrál) , definovaná jako . Tato funkce představuje plochu pod křivkou funkce a její graf je kubická funkce.
Například pro čas je hodnota , hodnota , a hodnota Tento příklad ukazuje, jak derivace a primitivní funkce mohou být použity k analýze kvadratických funkcí a jejich změn.

## Slide 15: Příklad – Derivace a integrace signálů

## Slide 16: Derivace numericky
Analytická forma derivace nemusí existovat, nebo je nám dán vstupní signál, nebo je prostě příliš líná...
Využijeme definice derivace:
a prostě odhadneme derivaci ze 2 bodů blízko sebe…
#deriv_num

## Slide 17: Příklad – Numerická derivace
Tento příklad ukazuje, jak numericky aproximovat derivaci funkce v určitých bodech a jak vizualizovat tečny k funkci v těchto bodech.
Numerická derivace v bodě :
  Přesná hodnota derivace: . V bodě je přesná hodnota derivace .
  Přibližná hodnota derivace: Aproximace derivace se používá pomocí rozdílového kvocientu:
kde . Po dosazení a výpočtu, kde , získáme přibližnou hodnotu derivace. Přibližná hodnota derivace
Numerická derivace v bodě :
  Přesná hodnota derivace. V bodě je přesná hodnota derivace .
  Přibližná hodnota derivace: Aproximace derivace se používá pomocí rozdílového kvocientu:
kde . Po dosazení a výpočtu, kde , získáme přibližnou hodnotu derivace. Přibližná hodnota derivace 8

## Slide 18: Příklad – Analytická derivace
Tento příklad ukazuje, jak numericky aproximovat derivaci funkce v určitých bodech a jak vizualizovat tečny k funkci v těchto bodech.
Tečny k funkci :
  Tečna v bodě :
    Rovnice tečny v bodě je:
kde je sklon tečny je hodnota funkce v bodě .
  Tečna v bodě :
    Rovnice tečny v bodě je:
kde je sklon tečny je hodnota funkce v bodě .

## Slide 19: Konečný integrál od t1 do t2
Analyticky pomocí primitivní funkce:
Spíše se ale setkáme s numerickou aproximací integrálu:
  Konečný integrál je plocha pod křivkou
  Definujeme časový krok ∆ k vyplnění intervalu t1 až t2 N-krát.
  Aproximujeme integrál jako součet povrchů „nudlí“, což je jednodušší, protože šířka všech nudlí je stejná, tj. ∆:
#int_anal_num

## Slide 20: Příklad – Numerická integrace
Tento příklad ilustruje výpočet integrálu funkce v určitém intervalu dvěma různými metodami: analyticky a numericky.
Analytický výpočet:
  Používá se primitivní funkce , která je integrovanou funkcí. Přesný integrál mezi dvěma body a se spočítá jako rozdíl hodnot primitivní funkce v těchto bodech.
Numerický výpočet:
  Používá se metoda aproximace, kde se nejprve najdou indexy v časovém vektoru , které odpovídají hodnotám a . Numerická hodnota integrálu je pak získána jako součet hodnot funkce v tomto intervalu, násobený krokem mezi hodnotami.
Analytická integrace (přesně): 4.333333333333333
Numerická integrace (přibližně): 4.050000000000008

## Slide 21: Cosinusovka – spojitý čas
Základní cosinus
má
  periodu – měříme úhly v radiánech.
  amplitudu
  fázové posunutí (fázi)
#cosine_basic

## Slide 22: Cosinus se zajímavějšími parametry I
Nastavení počtu period za sekundu:
  Frekvence (kmitočet) f1 [Hertz = Hz, kmit/s].
  Perioda T1 [s] pak vzniká jako převrácená hodnota frekvence
Abyste přiměli cosinus dělat f1 period za sekundu:
  vynásobte jeho argument hodnotou
  Tato hodnota se nazývá kruhová/úhlová frekvence/rychost a měří se v .

## Slide 24: Cosinus se zajímavějšími parametry II
Změna amplitudy – stačí vynásobit cosinus konstantou C1.
Změna fáze – stačí přidat úhel Φ1 do jeho argumentu
  Kladný (tj. >0) – posun doleva – posun signálu směrem dopředu (předběhnutí)
  Záporný (tj. <0) – posun doprava – posun signálu směrem dozadu (zpoždění)
  Po přičtení/odečtení 2π dostaneme totéž, protože periodicita kosinu je 2π.
    Např. nebo
Cosinus „se vším všudy“:
#cosine_full

## Slide 25: Příklad – Cosinus „se vším všudy“
Tento příklad ukazuje různé kosinové signály, které jsou definovány jako funkce času:
První signál je kosinová křivka s frekvencí a jednotkovou amplitudou. Tento signál představuje standardní kosinovou funkci.
Druhý signál má stejnou frekvenci , ale jeho amplituda je zvětšena na , což znamená, že jeho vrcholy a propady jsou vyšší než u prvního signálu.
Třetí signál má také frekvenci a amplitudu , ale navíc je posunut o fázový úhel . Tento fázový posun způsobuje, posun signálu doleva – posun signálu směrem dopředu (předběhnutí).

## Slide 26: Cosinová posloupnost – diskrétní čas
Posloupnost
  Ta není moc zajímavá, protože vychází něco jako 6,28 vzorků/periodu???
Vzorec na dosažení toho, že počet vzorků za jednu periodu bude N:
je normovaná kruhová frekvence – také označeno jako ω1.
je diskrétní čas (nemá žádnou jednotku, prostě jsou to celá čísla).
Podobně jako u spojitého cosinu můžeme měnit amplitudu a fázi.
#cosine_disc

## Slide 27: Příklad – Cosinus s diskrétním časem
Tento příklad ilustruje různé diskrétní kosinové signály, které jsou vzorkovány s periodou .
První signál je základní kosinová funkce s periodou , kde je perioda definována jako počet vzorků na jednu periodu signálu. Tento signál odpovídá základní kosinové křivce.
Druhý signál má stejnou periodu, ale jeho amplituda je zvýšena na a má fázový posun o . Tento posun způsobuje, že signál je časově posunutý vůči prvnímu signálu.
Třetí signál má vyšší frekvenci, protože jeho perioda je . To znamená, že signál má více oscilací v rámci stejného časového intervalu, což vede k rychlejší kosinové křivce.

## Slide 28: Komplexní čísla – základy
Reálná čísla jsou 1D – reálná osa
Komplexní čísla jsou 2D
  leží v komplexní rovině se dvěma rozměry – reálným a imaginárním
Matematici používají i, elektrotechnici (a IT) inženýři používají j

## Slide 29: Komplexní jednotka
Je definován jako
Má “kruhovou vlastnost”
j
jjj = -j
jj = -1
jjjj = 1
-1
1
-j
j
Osa ➡ Im
Osa ➡ Re

## Slide 30: Komplexní číslo jako vektor a jejich dvě formy
Komplexní čísla si lze snadno představit jako vektory začínající na a jdoucí k danému komplexnímu číslu.
Složkový tvar komplexního čísla
  a je reálná část
  b je imaginární část
Polární nebo goniometrický tvar
  r je modul, absolutní hodnota či magnituda
  φ je fáze / úhel /argument

## Slide 31: Komplexní čísla – Grafická reprezentace

## Slide 32: Komplexní čísla – Goniometrický tvar

## Slide 33: Převod forem pomocí základní geometrie
Z polárního na složkový tvar
… takže složkový tvar můžeme zapsat jako
Ze složkového na polární tvar
  Dávejte si pozor na inverzní tangens (arkus tangens) a vždy zkontrolujte, zda jste výsledek získali správně.
Python (a všechny ostatní jazyky podporující matematiku) mají příslušné funkce
  np.abs(), np.angle()

## Slide 34: Zákeřnost funkce arkus tangens
Arkus tangens je lichá funkce definována na intervalu POUZE , tedy v I. a IV. kvadrantu jednotkové kružnice
  Platí
V případě, že máme , je nutné provést korekci pomocí přičtení
Kdy je potřeba provádět korekci?
  1) Pokud :
    Jinými slovy: Pokud původní vektor ukazuje do II. kvadrantu
  2) Pokud :
    Jinými slovy: Pokud původní vektor ukazuje do III. Kvadrantu

## Slide 35
-1
1
-j
j
Im
Re
.
.
.
.
OK
OK
BAD
BAD
BAD  korekce

## Slide 36: Komplexní čísla – Goniometrický tvar

## Slide 37: Komplexní čísla – Goniometrický tvar

## Slide 38: Komplexní čísla – Goniometrický tvar

## Slide 39: Exponenciální forma komplexního čísla
nebo (pokud jste líní psát v LaTeXu) nebo (el. inženýři)

## Slide 40: Operace s komplexními čísly I
Sčítání a odčítání ve složkovém tvaru
Snadno si lze komplexní čísla představit jako vektory v komplexní rovině !

## Slide 41: Operace s komplexními čísly II
Násobení
  Možné ve složkovém tvaru, ale příliš komplikované ...
  Mnohem pohodlnější v exponenciálním tvaru: vynásobte velikosti a sečtěte fáze!
Dělení: podobné

## Slide 42: Operace s komplexními čísly III
Komplexní sdružení
  Složkový tvar: imaginární část prohozena
  Exponenciální tvar: fáze prohozena
Součet komplexně sdružených komplexních čísel je reálné číslo !!!
Součin komplexně sdružených komplexních čísel je druhou mocninou jejich velikosti
  Bude užitečný při určování sil a energií
  np.conj(x) * x je rychlejší na zápis a výpočty než np.power(np.abs(x), 2.0)

## Slide 43: Jednotková kružnice r = 1
Užitečné pro odvození některých vzorců v případě, že je zapomenete ...

## Slide 44: Komplexní exponenciála
Pro nulovou fázi:
Bod se pak začne pohybovat proti směru hodinových ručiček
Mnohem lepší je vidět to na fyzickém modelu jako je „Komplexní láhev“
a vizualizaci
#complex_exp

## Slide 45: Příklad – Komplexní exponenciála
Tento příklad demonstruje vizualizaci komplexní exponenciály ve 3D prostoru. Komplexní exponenciála vytváří kruh na komplexní rovině, kde se reálná a imaginární část hodnoty mění s úhlem . Ve vizualizaci se komplexní exponenciála prezentuje jako kruh (pro různé hodnoty ) na válci s poloměrem , přičemž třetí rozměr reprezentuje časový vývoj.

## Slide 46: Fyzické modely diskrétní komplexní exponenciály
Použijte jakýkoli dlouhý předmět a něco do něj nastrkejte…

## Slide 47: Operace s komplexní exponenciálou I
Graf ukazuje, že se dá opravdu rozložit na cos a sin ...
Otáčení v opačném směru:
  namísto
#complex_exp_minus

## Slide 48: Příklad – Komplexní exponenciála opačným směrem
Tento příklad demonstruje opačné otáčení komplexní exponenciály. Při výpočtu exponenciály se pohybujeme v komplexní rovině po jednotkové kružnici proti směru hodinových ručiček. Naopak, exponenciála otáčí tuto kružnici ve směru hodinových ručiček. Vizualizace tedy ukazuje oba tyto směry: jeden ve směru pozitivní (modrá křivka) a druhý v opačném směru (červená křivka). To odpovídá významu kladné a záporné frekvence, což je důležité zejména při zpracování signálů, například v analýze Fourierových řad.

## Slide 49: Operace s komplexní exponenciálou II
Změna amplitudy (absolutní hodnoty) – stačí vynásobit konstantou
#complex_exp_magnitude
Změna fáze – stačí vynásobit komplexním číslem položeným na jednotkové kružnici s požadovanou fází
Komplexní exponenciála získá požadovanou fázi
#complex_exp_phase
Změna obou – vynásobte komplexním číslem, jehož velikost bude požadovanou změnou magnitudy a fáze bude požadovanou fázovou změnou
#complex_exp_magnitude_phase

## Slide 50: Příklad – Komplexní exponenciál: Změna amplitudy
V případě funkce je možné změnit amplitudu (magnitudu) tím, že celou komplexní exponenciálu vynásobíme konstantou:
1) má jednotkovou velikost.
2) Násobením dvěma se získá , což odpovídá dvojnásobné amplitudě. 3) Násobením se získá , což odpovídá amplitudě dvou třetin.

## Slide 51: Příklad – Komplexní exponenciál: Změna fáze
Fázový posun v komplexní exponenciále se dosáhne násobením komplexním číslem ležícím na jednotkové kružnici s požadovanou fází.
1) Přičtením fáze k se získá funkce , což znamená fázový posun o ​.
2) Opačný fázový posun ​ je reprezento- ván jako .

## Slide 52: Příklad – Komplexní exponenciál: Změna amplitudy i fáze

## Slide 53: Komplexní exponenciála s periodou odlišnou od 2π
Úplně stejné jako u cosinu: vynásobte čas úhlovou frekvencí
potom
úhlová frekvence může být i záporná, v tomto případě se komplexní exponenciála „otáčí“ opačným směrem
#complex_exponential_ang_freq

## Slide 54: Příklad – Komplexní exponenciál s periodou odlišnou od 2π
V tomto příkladu se mění úhlová frekvence na hodnotu , což ovlivňuje periodu , která je nyní výrazně kratší než u standardní frekvence . Konkrétně platí, že ​. Výsledkem je rychlejší rotace v komplexní rovině, což znamená, že signál kmitá mnohem rychleji. To je zřetelné jak pro pozitivní exponenciálu , tak pro negativní exponenciálu .

## Slide 55: Komplexní exponenciála – se vším všudy
Komplexní koeficient c1
  Jeho velikost určuje amplitudu výsledné komplexní exponenciály.
  Jeho fáze určuje fázi výsledné komplexní exponenciály.
Úhlová frekvence ω1 určuje počet otáček komplexního exponenciály za sekundu.

## Slide 56: Rozdělení cosinu na dvě komplexní exponenciály
Použitím známého vzorce:
Cosinus bez počáteční fáze lze rozložit jako:
  Nenechte se vyděsit zápornou úhlovou frekvencí!
#cos_decomposition
A ten úplně podobně využívá:
  a jsou komplexní konstanty.
#cos_decomposition_full
Konstanty (mrtvá část)
Funkce (hýbe se)

## Slide 57: Příklad – Rozdělení cosinu na dvě komplexní exponenciály
Výpočet kosinové funkce s amplitudou 5 lze rozložit na součet dvou komplexních exponenciál:
Kladná exponenciála reprezentuje otáčení signálu ve směru hodinových ručiček, záporná naopak. Pokud se úhlová frekvence ​ zvýší, exponenciály se budou otáčet rychleji, což zkrátí periodu kosinové funkce a zvýší její frekvenci. Změna amplitudy ovlivňuje velikost signálu, ale NIKOLIV periodu nebo frekvenci.
Pokud se k exponenciálám přidá fázový posun, projeví se to jako horizontální posun signálu:
Zde fázový posun způsobí, že se kosinový signál začne dříve. Když se změní fáze, ovlivní to, kdy signál dosáhne svých maxim a minim.
V těchto příkladech jde o rozklad kosinové funkce na dvě komplexní exponenciály, což je užitečné pro spektrální analýzu signálů. Cosinus lze vyjádřit jako součet komplexních exponenciál s opačnými znaménky v exponentu.

## Slide 58: Příklad – Rozdělení cosinu na dvě komplexní exponenciály

## Slide 59: Komplexní exponenciála – diskrétní čas
Velmi podobný diskrétnímu kosinu ... 1 perioda v N vzorcích:
k period v N vzorcích:
#complex_exp_discrete
#complex_exp_discrete_2
Normovaná úhlová frekvence

## Slide 60: Příklad – Komplexní exponenciála: Diskrétní čas I
Tento příklad ukazuje výpočet diskrétní komplexní exponenciály na časovém vektoru 𝒏. Signál je definován jako , což představuje komplexní sinusoidu, kde frekvence je dána faktorem . Tento vztah určuje, jak rychle signál obíhá kolem jednotkové kružnice v komplexní rovině. Čím vyšší je frekvence (čitatel v exponentu), tím rychleji signál osciluje. Tento příklad demonstruje oscilace s jednou periodou za 32 vzorků.

## Slide 61: Příklad – Komplexní exponenciála: Diskrétní čas II
Ve druhém příkladu se mění frekvence signálu na , což zdvojnásobí frekvenci oscilace. To znamená, že signál nyní projde dvěma periodami během stejného časového intervalu. Výsledkem je rychlejší rotace kolem jednotkové kružnice.

## Slide 62: Obecná komplexní exponenciála s diskrétním časem
Podobně jako u spojitého času:
  velikost c určuje amplitudu výsledné komplexní exponenciály.
  fáze c určuje fázi výsledné komplexní exponenciály.
  k určuje počet period („otáček") v N vzorcích (za jednu diskrétní periodu)
#complex_exp_discrete_general

## Slide 63: Příklad – Komplexní exponenciála: Diskrétní čas III

## Slide 64: Rozklad diskrétního kosinu na 2 komplexní exponenciály
Opět za použití známého vzorce
Komplexní čísla a jsou opět komplexní koeficienty
Příklad je pro
#discrete_cos_decomposition

## Slide 65: Příklad – Rozklad diskrétního kosinu

## Slide 66: Součet diskrétních komplexních exponenciál za jednu periodu
Příklad pro N = 2, 4, 8, a 16.
Je zřejmé, že modré části se vyruší s červenými => sum je nula !!!
Zobecňuje se i pro další N-ka. Pro případ, že by bylo potřeba více matematiky, zde je!

## Slide 67: Součet spojité komplexní exponenciály za jednu periodu
Červené a modré části se vyruší (integrál není nic jiného než součet…)
Pokud opravdu toužíte po důkazu, tak tady ho máte:

## Slide 68: Shrnutí
ISS je vlastně kurz aplikované matematiky (také přezdívané „Fourierovo peklo“ ...).
Cosiny, siny a komplexní exponenciály jsou samotným základem spektrální analýzy.
Je dobré psát rovnice, ale napsat 2 řádky kódu v Pythonu a vizualizovat výsledek pomáhá pochopit matematiku!
Funny TODO: Udělejte dojem na své přátele v hospodě vytvořením fyzického modelu komplexní exponenciály (a pošlete mi fotografie).
Vážné TODO: přemýšlejte o vztazích mezi pravidelnými a normalizovanými frekvencemi, když vzorkujeme spojitý signál se vzorkovací frekvencí Fs.
  Zvažte standardní i hranaté.
  Jaké jsou jejich jednotky?
  Jak převést jeden na druhý?