## Slide 1: Spektrální analýza II
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky 03_spectral_2.
Signály a systémy (ISS): Spektrální analýza II
ISS 03

## Slide 2: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a "co si z toho odnést"

## Slide 3: Analýza diskrétní Fourierovou transformací (DFT)
Vstup: signál z vzorků
Výstup: komplexních koeficientů poskytujících informace o
  Frekvenci – index , odpovídá normalizované frekvenci a běžné frekvenci . Normalizace a denormalizace frekvence zahrnuje jednoduché dělení nebo násobení vzorkovací frekvencí Fs.
  Kolik? Velikost (absolutní hodnota, modul) .
  Jak posunutý? Fáze (úhel, argument, fázový posun) .
Snadno implementovatelný z definice, ale použití FFT je mnohem rychlejší (pro N = 2b)

## Slide 4: DFT analýza II.
Pro reálné vstupní signály jsou koeficienty symetrické (komplexní sdružení X[k] = X*[N-k]):
  a
… takže stačí uložit a znázornit spektrum pouze od k = 0 do k = N/2. To odpovídá normalizované frekvenci 0 ... 1/2 a běžné frekvenci 0 … Fs /2.
Pozor, počet koeficientů, které je třeba zachovat, NENÍ , ale JE !!!
#dft_anal

## Slide 8: DFT syntéza – IDFT
Vstup: komplexních koeficientů
Výstup: vzorků signálu .
  V případě, že jsme se spektrem nic neudělali, je přesně to samé jako .
Syntéza pomocí DFT spočívá v sečtení párů komplexních exponenciál pro a , které běží „proti sobě“, čímž vzniká jeden posunutý kosinus – viz odvození v minulé přednášce.
  Při výpočtech může DFT / FFT produkovat velmi malé imaginární komponenty, které je lepší zabít pomocí np.real().
#dft_synt

## Slide 10: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a „co si z toho vzít“

## Slide 11: DFT stejnosměrného (DC) / konstantního signálu
Výsledkem je konstanta (0 Hz, nulová frekvence)
Pro je součet .
Pro všechna ostatní X[k] je součet „otáček“ komplexní exponenciály nulový.
Kontrola intuicí: DC má jen nulovou frekvenci => vše ostatní kromě X[0] by mělo být nulové – OK
Velmi pomalý (placatý) signál <=> úzké spektrum
#dft_of_constant

## Slide 12
Vzorky

## Slide 14: DFT impulsu v čase nula (nulový impuls)
, jinak
Pouze člen pro něco vytvoří – zde je komplexní exponenciála , takže pro všechna -áčka
Kontrola intuicí: impuls je velmi rychlý (jako kliknutí), měl by obsahovat mnoho frekvencí – OK
Velmi rychlý signál (kliknutí, hrana) <=> široké spektrum
#dft_of_pulse

## Slide 17: DFT posunutého impulsu
, otherwise . is the position of the pulse.
Pouze člen pro něco vytvoří – zde je komplexní exponenciála , takže
  .
  Amplituda je
  Fáze je … lineární se sklonem
Pro vizualizaci můžete zkusit použít np.unwrap k zobrazení hodnot fáze mimo .
Kontrola intuicí: signál se pouze posunul, amplitudy by se neměly měnit, posun by se měl projevit ve fázích – OK
#dft_of_shifted_pulse

## Slide 20: DFT pravoúhlého / obdélníkového impulsu
, jinak (bude tedy mít nenulových vzorků).
široký signál by měl mít úzké spektrum a úzký signál by měl mít široké spektrum…
#dft_of_rectangle
Funkce, kterou vidíme, je , tzv. kardinální sinus –
  Budeme to vídat často…
U úzkých obdélníků se laloky kardinálního sinu zdají být zkreslené, když se přibližujeme k – to je způsobeno aliasingem (více o tom v přednášce o vzorkování)

## Slide 21
Vzorky

## Slide 24: DFT „symetrického“ obdélníkového impulsu
Snažíme se o to, aby byl obdélník symetrický a nedošlo k posunutí fáze.
Bude fungovat pouze pro liché Nastavením stejného množství vzorků pro záporných jako pro kladných . -> např. pro nastavte
Nemůžeme však pracovat se zápornými indexy, proto je potřeba konec vstupního bufferu považovat za záporné indexy…
#dft_of_symmetrical_rectangle
Fáze je buď nebo , to znamená, že toto spektrum je reálné – obsahuje pouze kladná nebo záporná čísla!
Symetrický signál <=> reálné spektrum

## Slide 25
Vzorky

## Slide 27: DFT kosinu s periodou N vzorků
Mohli bychom spustit DFT analýzu, ale buďmě „líní“:
  Rozdělíme kosinus pomocí našeho známého vzorce:
  Napíšeme vedle něj syntetický vzorec a zkusíme zjistit, zda najdeme příslušné koeficienty
  Snadno najdeme
  Další, který bychom mohli najít, je , který tam není (můžeme použít pouze indexy od ), ale o symetrii už víme:
Koeficienty a pro kosinus jsou téměř stejné, s výjimkou fáze
#dft_of_cos1 - OMG, co se děje s tou fází???

## Slide 28
Vzorky

## Slide 30: DFT kosinu s více periodami v N vzorcích
Hodnoty koeficientů bychom mohli najít přesně stejným způsobem, jen bychom se dívali na index místo
Úplně to samé, jen se změní index:
  Amplituda je stejná, argumenty opačné:
#dft_of_cos_multiperiod

## Slide 31
Vzorky

## Slide 33: DFT kosinu, který neodpovídá přesně N vzorkům …
V reálném životě si nemůžeme říct „budu analyzovat pouze signály s periodou 128 vzorků“. Získáme vstup a musíme jít…
Může se tedy stát (a stává se to pravidelně), že naše cos je „špatně ořezané“.
Pamatujte: jakákoli ostrá hrana v signálu generuje vysoké frekvence a „zasviní“ celé spektrum.
#dft_of_general_cos
Pro periodu, která se nevejde přesně do („špatný ořez cos “), spektrum „prosakuje“ na sousední frekvence.

## Slide 34
Vzorky

## Slide 36: Proč? Protože okénkujeme náš signál...
, kde je okénkující funkce.
V případě násobení signálů v čase budeme mít k dispozici konvoluci spektra ve frekvenci.
Více o konvoluci v přednášce o filtrování, pro kosinový signál to jednoduše znamená, že se spektrum posune na jeho frekvenci
Jaké je tedy spektrum našeho okna?
  Analýza N vzorků nestačí, dostali bychom konstantu (a víme, že její spektrum je jediný koeficient).
  Zvýšení N na více vzorků pomocí doplnění nulami: 256 -> Nfft = 4096 (16x)
  Přiblížením pouze na nízké frekvence zobrazíte detaily ... ukazuje pouze amplitudu
  … také ukazuje, kde jsou body délky DFT !
#dft_rectangle_zeropad

## Slide 39: Lepší frekvenční rozlišení pro „dobrý“ kosinus
#dft_of_cos_multiperiod_detail
Zde vidíme kardinální sinus, ale frekvence původního DFT jej vzorkují přesně na nulových hodnotách!

## Slide 41
Vzorky

## Slide 42: Lepší frekvenční rozlišení pro „špatný“ kosinus
#dft_of_cos_generalcos_detail
Vidíme kardinální sinus a nemáme štěstí, takže teoretická 1 čára „uniká“ do sousedních frekvencí.
Můžeme se to pokusit opravit dalším oknem … Hammingovým oknem
#dft_of_generalcos_Hamming
Méně „chaotické“ spektrum než u obdélníkového okna (hrany vzniklé při „špatném řezání“ jsou zeslabené), ale také horší frekvenční rozlišení.
Pamatujte: plynulejší signál <=> širším spektru.

## Slide 44
Vzorky

## Slide 45
Vzorky

## Slide 46
Vzorky

## Slide 47: DFT něčeho obecně periodického
Periodické obdélníkové impulzy s periodou Npulse
Proložení vzorků celým číslem periody
#dft_pulsetrain
Ve srovnání se spektrem jednoho obdélníkového impulzu je spektrum vzorkováno.
Polohy vzorků odpovídají1/Npulse (normalizovaná frekvence) a Fs / Npulse (běžná frekvence) – více v samostatné přednášce o periodických signálech.
Periodický signál <=> vzorkované "diskrétní" spektrum

## Slide 48
Vzorky

## Slide 50: DFT periodického signálu s „divokou“ periodou
Periodické obdélníkové impulzy s periodou Npulse
Neproložení vzorků celým číslem periody (což je obvyklá situace…)
#dft_pulsetrain_general
Něco to dělá, ale dochází k brutálnímu „úniku“ do sousedních frekvencí, což má vliv i na tvar spektra.
To je však to, co děláme většinu času – podívejte se na řečový signál #dft_anal na začátku této přednášky
V případě, že známe periodu, nebo jsme schopni ji přesně změřit, může být DTFT bezpečnější volbou.

## Slide 51
Vzorky

## Slide 53: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a „co si z toho odnést“

## Slide 54: Škálování
Pokud je signál vynásoben konstantou, y[n] = ax[n], potom koeficienty DFT budou Y[k] = aX[k]
Důkaz:
#dft_scaling

## Slide 55
Vzorky

## Slide 57: Aditivita
Pokud
  DFT pro signál x1[n] je X1[k]
  a DFT pro signál x2[n] je X2[k]
Pak, pokud sečteme signály: y[n] = x1[n] + x2[n]
Výsledný DFT bude také součtem původních DFT: Y[k] = X1[k] + X2[k]
Důkaz:
#dft_additivity
… proč se hodnoty fází v některých bodech neshodují?

## Slide 58
Vzorky

## Slide 61: Linearita
Škálování a aditivita dohromady
Pokud DFT pro signál x1[n] je X1[k] a DFT pro signál x2[n] je X2[k]
Pak, pokud provedeme vážený součet signálů: y[n] = a1 x1[n] + a2 x2[n]
výsledné spektrum bude přesně stejně vážené jako u těch původních: Y[k] = a1 X1[k] + a2 X2[k]
#dft_linearity
Linearita je v mnoha aplikacích naprosto klíčová, v jiných záměrně využíváme nelinearity – neuronové sítě.

## Slide 62
Vzorky

## Slide 65: Posuny krátkých signálů
Uvažujme relativně krátký signál x [n], který má DFT X[k].
Co se stane, když tento signál posuneme doprava (zpoždění) o vzorků: y[n] = x[n-m] (uvažujme, že signál neopustí interval )
Komplexní exponenciály „vidící“ signál budou o vzorků „starší“, takže můžeme DFT přepsat jako

## Slide 66
Výsledný koeficient je původní vynásobený „korekčním faktorem“:
  Velikost korekce je 1, takže
  Fáze korekce je posunuta lineární funkcí.
Spektrum amplitudy bude stejné, první fáze bude nakloněna „z kopce“ pro zpoždění a „do kopce“ pro předběhnutí signálu.
#dft_shifted_lin

## Slide 67
Vzorky

## Slide 69: Posun signálu, který pokrývá celou periodu
Zvažte delší signál, například kosinus, který se dobře vejde do vzorků
Při posunutí se objeví „mezery“ a vytvoří hrany generující nežádoucí frekvence…
#dft_shifted_lin_long
Jejda, to je zmatek 

## Slide 70
Vzorky

## Slide 72: Správný způsob posunu signálů pro DFT…
Pamatujte: musíme vždy zůstat ve bufferu
V případě, že je na konci vytlačeno vzorků signálu, je třeba je vrátit na začátek.

## Slide 73: Matematický kruhový posun
Funkce vždy vrací hodnoty
Implementace kruhového posunu pomocí indexování modulo: y[n] = x [ modN (n–m)]
Pro takový kruhový posun můžeme bez obav použít výše vypočtenou korekci – výsledný koeficient je původní koeficient vynásobený „korekčním faktorem“:
  Velikost korekce je 1, takže
  Fáze korekce je posunuta lineární funkcí.
Spektrum amplitudy bude stejné, první fáze bude nakloněna „z kopc“" pro zpoždění a „do kopce“ pro předběhnutí signálu. #dft_shift_circular

## Slide 74
Vzorky

## Slide 76: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a „co si z toho odnést“

## Slide 77: Ortogonalita (kolmost)
U 2D můžeme zkontrolovat ortogonalitu (kolmost) ručně…
Matematicky, kontrola podle skalárního součinu
  [1 0] [0 1]T = 1 x 0 + 0 x 1 = 0 ortogonální
  [1 0] [1 1]T = 1 x 0 + 1 x 1 = 1 není ortogonální
  [1 1] [-1 1]T = 1 x (-1) + 1 x 1 = 0 ortogonální

## Slide 78: Jsou báze DFT ortogonální?
Zkontrolujeme to pomocí standardního skalárního součinu nad vzorky.
Ale máme komplexní báze, takže potřebujeme provést komplexní sdružení (pokud jde o projekci)
Pro DFT báze máme:
Báze DFT JSOU ortogonální

## Slide 79: Jsou báze DFT normální?
Norma každé báze musí být 1 …
Pro DFT:
Norma není 1, ale , takže při syntéze signálu musíme normovat v IDFT:
Pamatujte na násobení při výpočtu koeficientů pro kosinus!
Po korekci IDFT jsou báze DFT normální, takže jsou také ortonormální.

## Slide 80: Periodicita: DFT přesahující
Definovali jsme DFT pro striktní výpočet spektra pro , to odpovídá :
  Normalizované frekvenci od do téměř(přesně )
  Skutečné frekvenci od do téměř Fs (přesně )
  Běžně to vizualizujeme jen do N/2 (tj. do ½ v normalizované frekvenci a Fs /2 ve skutečné frekvenci).
Co se stane, když překročíme interval ?
Zvětšení násobkem počtu vzorků :

## Slide 81
DFT je periodický s vzorky.
U frekvencí tomu odpovídá periodicita:
  S periodou 1 (normovaná frekvence)
  S periodou (skutečná frekvence)
To je ten „matematický“ důkaz periodicity, další uvidíme v přednášce o vzorkování!
Podobný důkaz můžeme udělat i pro DTFT
#dft_periodicity

## Slide 84: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a „co si z toho odnést“

## Slide 85: Spektrogram
Chceme vidět vývoj spektra v čase.
Pro náš řečový signál chceme něco takového:
Volání #spectrogram_blackbox aniž bychom věděli, co to skutečně dělá.
Raději se naučíme, co přesně spektrogram dělá

## Slide 86: Předzpracování signálu před výpočtem
Rozdělení dlouhého signálu na krátké segmenty – rámce
Segmentace bez překrytí
Segmentace s překrytím (obvyklejší)

## Slide 87: Okénkování rámců a běh DFT pro všechny ...
Naokénkujeme každý rámec vybraným oknem:
  Obdélníkové – dobrá frekvenční selektivita, více nepořádku při vyšších frekvencích.
  Hammingovo – horší frekvenční selektivita, méně nepořádku na vyšších frekvencích.
  Hanningovo (či Hannovo) okno – posloupnost překrývající se N/2 součty až 1 – viz dále. Pozor na záměnu 'mm' vs 'nn'…
V případě potřeby, doplníme nulami pro dosažení požadovaného počtu bodů Nfft.
Jako obvykle vybereme pouze , resp. bodů.
Vizualizujte:
#spectrogram

## Slide 88: Více o vizualizaci spektrogramu
Obvykle se jedná o logaritmus tzv. spektrální hustotu výkonu – druhou mocninu spektra 2 v decibelech []
Výběr mapy barev…
Hraní si s jasem, kontrastem atd…

## Slide 89: Krátkodobý vs dlouhodobý spektrogram
Hledáme: více detailů ve frekvenci = > nastavíme delší rámce = > ale menší přesnost v čase (průměrování detailů v delším čase...) – DLOUHODOBÝ spektrogram
Hledáme: více detailů v čase => nastavíme kratší rámce (případně s více FFT body pro získání pěkného čísla) => ale menší přesnost ve frekvenci (rámec „vidí! méně signálu) – KRÁTKODOBÝ spektrogram
Hledáme: více rámců za sekundu = > nastavíme větší překrytí (menší posun rámce) = > ale nebude schopen detekovat krátké události (stále zprůměrováno podle délky rámce…
#spectrogram_long_short_term
Nastavení správných parametrů spektrogramu je ošemetná záležitost a neexistuje univerzální řešení – zeptejte se kolegů a pak parametry vylaďte.

## Slide 90
pomlka
PRASE

## Slide 92: Syntéza signálu ze spektrogramu
Je třeba být opatrný s analýzou – definujeme rámce s přesahem ½ rámce a používáme Hanningovo okno – jejich posloupnost se sečte přesně na 1.
Při syntéze inicializujte buffer s délkou výsledného signálu nulami, poté spouštíme cyklus:
  Pro každý rámec vezmeme spektrum a dokončíme „horní část“ (od ) pomocí symetrie X[k] = X*[N-k]
  Aplikujeme IDFT, která vygeneruje aktuální rámec.
  Přidáme ho do bufferu
  Přesuneme se na další rámec a posuneme pozici, kde bude signál přidán do bufferu překrytím rámce.
#dft_synt

## Slide 93
Vzorky
Vzorky

## Slide 94: Hraní si se spektrogramem I – filtrace
Beze změn spektrogramu lze Hanningovo okno použít buď při analýze (před DFT), nebo při syntéze (po IDFT)
Pokud je však spektrogram upraven, je dobré provést oknování na obou koncích. Celé to však musí být stále Hanningovo okno, takže:
  Použít před DFT
  Použít po IDFT
  .
#spectrogram_filtering

## Slide 95
Vzorky
Spektrogram s odebranou frekvencí 1 kHz až 2kHz

## Slide 96: Hraní si se spektrogramem II – Změna trvání
Sebráním každého 2. rámce ze spektra = zkrácení 2x => “Ostravský přízvuk”
Opakování každého rámce = prodloužení 2x => “Pražský přízvuk”
#spectrogram_duration_modif
Kvalita zvuku není dokonalá – fáze by potřebovaly lepší zpracování (kontinuita fází napříč rámci).

## Slide 97
Vzorky

## Slide 98: Plán
Opakování DFT DFT typických signálů Vlastnosti DFT Trochu více matematiky na DFT Spektrogram a co s ním můžeme dělat Shrnutí a „co si z toho odnést“

## Slide 99: SHRNUTÍ
DFT (vypočteno pomocí FFT) je základním nástrojem pro frekvenční analýzu.
Základní pravdy o signálech a spektrech:
  Úzký signál <=> široké spektrum
  Široký (hladký) signál <=> úzké spektrum
  Periodický signál <=> diskrétní spektrum
  Diskrétní signál <=> periodické spektrum
Posuny signálů
  Zpoždění = > spektrum amplitudy zůstává stejné, fáze jde „z kopce“.
  Předběhnutí = > amplituda spektra zůstává stejná, fáze jde „do kopce“.
  U DFT musíme dělat kruhové posuny, abychom zůstali v

## Slide 100: SHRNUTÍ II.
Spektrogram je vývoj spektra v čase
  Obsahuje amplitudu a fázi, zobrazuje se pouze amplituda
  Spoustu ladění lze provést pomocí nelinearity (log), barevných map a nastavení jasu a kontrastu obrazu.
  Lepší frekvence nebo lepší časové rozlišení, ale ne obojí – dlouhodobý vs. krátkodobý spektrogram
Syntéza signálu ze spektrogramu
  Analýza by měla být provedena pečlivě – posun je 1/2 délky rámu, Hanningovo okno.
  Spektrum musí být dokončeno do 2. poloviny před IDFT.
  V případě, že jsou provedeny úpravy, je bezpečnější použít sekvenci a
Filtrování se obvykle provádí jinými prostředky, ale modifikace spektrogramu jsou velmi užitečné ve strojovém učení (naučené T-F masky atd.).