## Slide 1: Filtrování I
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky filtering_1.
Signály a systémy (ISS): Filtrování I
ISS 04

## Slide 2: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 3: K čemu slouží I – Výběr některých částí spektra
Ukázky na 5 sekundách rockové hudby (kdo zná kapelu?)
#demo_lowpass – max. frekvence 500 Hz – low-pass filter (dolní propusť)
#demo_highpass – min. frekvence 5000 Hz – high-pass filter (horní propusť)
#demo_terlephone – simulace klasické telefonní sítě od 300 do 3400 Hz – band-pass filter (pásmová propusť)

## Slide 4: K čemu slouží II – Zmírnění některých rušivých složek
#demo_1kHz_cleaning – signál znečištěný pípnutím o frekvenci 1 kHz
Band-stop filter (pásmová zádrž) navržen tak, aby zabil frekvenci 1 kHz (a některé kolem...)

## Slide 12
K čemu slouží III – detekce signálu v šumu pomocí „přizpůsobeného“ filtru
Při pokusu o přenos signálů přes hlučný kanál může být zapotřebí vysoké energie, aby se signály dostaly přes šum…
Nebo použijeme přizpůsobený filtr, který „hledá“ signál v šumu.
#demo_matched_filter

## Slide 13
Vzorky

## Slide 15: K čemu slouží IV – Obrázky

## Slide 16: K čemu slouží V – Extrakce naučených funkcí pro strojové učení

## Slide 17: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 18: Co potřebujeme k implementaci filtrů v C? wire.c
Vzorkovaný signál
  Při určité vzorkovací frekvenci:
    nejčastěji 8kHz, 16kHz, 44.1kHz (CD), 48kHz, 96kHz
  Při vizualizaci se zobrazí jako spojitý (stem vs. plot)
  V ISS neuvažujeme žádné speciální formáty (MP3, OGG, WAV), ale obyčejný RAW signál
  Žádná hlavička, pouze sekvence 16bitových shortů

## Slide 19
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define MAXN 1000000
FILE *ifile, *ofile;
int16_t x[MAXN], y[MAXN];
uint32_t N;
main (int argc, char *argv[]) {
ifile = fopen(argv[1],"rb");
ofile = fopen(argv[2],"wb");
/* read it */
N = fread(x, sizeof(int16_t), MAXN, ifile); fclose(ifile);
/* write it */
fwrite(x, sizeof(int16_t), N, ofile); fclose(ofile);
}

## Slide 20: 3 jednoduché operace potřebné pro filtrování
Násobení konstantou
Sumace / sčítání
Posun, resp. zpoždění – implementováno pamětí (static proměnné)
Speciální signálové procesory mají dokonce instrukce zvané MACD (multiply-accumulate-delay).

## Slide 21: Posun? Dívej se jen do minulosti!
minulost
n
„teď“, „současnost“
x[n]
budoucnost
Notes: Definovat, že čas, kde jsme, je n.

## Slide 22: Posun off-line
n
x[n]
n-1
x[n-1]
… pouze změna hodnoty ukazatele.
Notes: Definovat, že čas, kde jsme, je n.

## Slide 23: Posun on-line
Máme pouze x[n]
Funkce s pamětí – dělá vzorky v minulosti staršími („stáření“ vzorků)
float filter (float xn) {
static float xn1, xn2;
… some processing …
xn2 = xn1; // update the oldest first
xn1 = xn;
return y;
}

## Slide 24: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 25: Jednoduchý FIR filtr
y[n] = b0x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] + b3x[n-3]
… tomu se říká diferenční rovnice
Pozor!!! To NENÍ diferciální rovnice – Uvidíme je později u systémů se spojitým časem

## Slide 26: Jak to funguje u vzorku ?
Σ
Notes: CC do kreslitka, tam filtr a posouvat ho !

## Slide 27: Jak to funguje u vzorku ?
Σ

## Slide 28: Implementace off-line fir_offline.c
Naprosto doslovné přepsání diferenční rovnice
for (n=3; n<N; n++) {
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + b3 * x[n-3];
}
… Proč začínáme od 3? Protože nejstarším je x[n–3]

## Slide 29: Implementace on-line fir_online.c
Pro každý vzorek se volá funkce pro filtraci
Musí si zapamatovat minulé vzorky
float filter (float xn) {
static float xn1 = 0.0, xn2 = 0.0, xn3 = 0.0;
float yn;
yn = b0 * xn + b1 * xn1 + b2 * xn2 + b3 * xn3;
xn3 = xn2;
xn2 = xn1;
xn1 = xn;
return yn;
}
+ volání v main:
for (n=0; n<N; n++) {
y[n] = filter (x[n]);
}

## Slide 30: Teď si vyzkoušíme naši intuici – K čemu slouží tyto filtry?
 | b0 | b1 | b2 | b3
Filtr 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Filtr 2 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25
Filtr 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Filtr 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Filtr 5 | 0 | 0 | 0 | 1
Zobrazení na segmentu „hlučného“ kosinu…
#filter1 … #filter5

## Slide 35: Jak znázornit filtr?
y[n] = b0x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] + b3x[n-3]
… diferenční rovnice
schéma, diagram …
z-1 bloky jsou zpožděny o 1 vzorek (vysvětlení přijde později).
Trojúhelníky jsou násobení.
Velký kruh je součet (sumace).
z-1
z-1
z-1
b0
b1
b2
b3
S
x[n]
y[n]

## Slide 36: Impulsní odezva = reakce na jednotkový impuls
Σ
Σ

## Slide 37: Impulzní odezva
impulsní odezva je přesně ekvivalentní koeficientům:
  h[k] = bk pro k = 0,1,2,3
  h[k] = 0 jinak
Délka této impulsní odezvy je 4, takže to je konečná impulsní odezva – FIR filter = finite impulse response filter
… Co bychom měli udělat pro implementaci IIR filtru s nekonečnou impulzní odezvou?

## Slide 38: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 39: Konvoluce
… Pojďme si ale nejprve natrénovat některé základní operace s diskrétními signály.
Notes: Ukazat na nasem filtru 1

## Slide 40: Zpoždění a předběhnutí
y[n] = x[n–2]
y[n] = x[n+3]
předběhnutí o 3 vzorky
zpoždění o 2 vzorky

## Slide 41: Otočení
y[n] = x[–n]
x[-n]

## Slide 42: Otočení s posunem – NEintuitivní !!!
y[n] = x[–n–1]
Otočení + přidání záporného posunu znamená předběhnutí otočeného signálu
y[n] = x[–n+4]
Otočení + přidání kladného posunu znamená zpoždění otočeného signálu

## Slide 43: Nejste si jistí? Ověřte si to!
Vyberte důležitý/významný vzorek signálu
U upraveného signálu vyhodnoťte časovou modifikaci pro tento vzorek
Podívejte se na výsledný čas v původním signálu.
  Stejný vzorek jako v upraveném vzorku? OK
  Jiný vzorek? ŠPATNĚ, UDĚLEJ TO ZNOVU

## Slide 44: Nyní jsme konečně připraveni na konvoluci…
je pomocná proměnná, obvykle neběží .
Začněme přejmenováním signálů z a na a a dále převrácením na

## Slide 45
Pokračujeme výpočtem výstupních vzorků pro různá -ka
Σ
Σ
Σ

## Slide 46: Konvoluce – shrnutí
Překlopte impulsní odezvu
Pro všechny smysluplné výstupní vzorky
  Posuňte otočenou impulsní odezvu na dané ""
  Vynásobte
  Sečtěte
  Výsledek zapište do
… „papírový proužek“ + Python #convolution pro x = [4 4 4 4 0 0 0 0]
h = [0.25 –0.25 0.25 –0.25]

## Slide 47
x = [4.00, 4.00, 4.00, 4.00]
h = [0.25, -0.25, 0.25, -0.25]
x★h = [1.00, 0.00, 1.00, 0.00, -1.00, 0.00, -1.00]

## Slide 48: Konvoluce je komutativní…
Vyzkoušejte si to za domácí úkol na našem příkladu metodou „papírového proužku“ 

## Slide 49
x = [4.00, 4.00, 4.00, 4.00]
h = [0.25, -0.25, 0.25, -0.25]
h★x = [1.00, 0.00, 1.00, 0.00, -1.00, 0.00, -1.00]

## Slide 50: Konvoluce signálu x[] s impulsní odezvou h[] Filtrování signálu x[] filtrem s výstupem y[]

## Slide 51: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 52: Rekurzivní / IIR = filtry nekonečné impulsní odezvy
Diferenční rovnice
y[n] = b0x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] + b3x[n-3]
- a1y[n-1] - a2y[n-2] - a3y[n-3]
Proč ne a0 ?
Nelze použít vzorek (resp. ) ve chvíli, kdy se teprve vytváří.
Proč mají koeficienty zpětné vazby záporné znaménko?
Teď to věci zkomplikuje, ale později je to zjednoduší…

## Slide 53: Schéma IIR filtru
z-1
z-1
z-1
b0
b1
b2
b3
S
x[n]
y[n]
z-1
z-1
z-1
-a1
-a2
-a3

## Slide 54: Operace – využití výstupu filtru!
Σ
Σ

## Slide 55: Implementace off-line … iir_offline.c
Budeme se také hrabat ve starých výstupech…
for (n=3; n<N; n++) {
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2]
+ b3 * x[n-3] - a1 * y[n-1]
- a2 * y[n-2] - a3 * y[n-3];
}

## Slide 56: Implementace on-line… iir_online.c
Funkce si musí zapamatovat i minulé výstupy.
float filter (float xn) {
static float xn1 = 0.0, xn2 = 0.0, xn3 = 0.0;
static float yn1 = 0.0, yn2 = 0.0, yn3 = 0.0;
float yn;
yn = b0 * xn + b1 * xn1 + b2 * xn2 + b3 * xn3
- a1 * yn1 - a2 * yn2 - a3 * yn3;
xn3 = xn2; xn2 = xn1; xn1 = xn;
yn3 = yn2; yn2 = yn1; yn1 = yn;
return (yn);
}
+ a volání v main:
for (n=0; n<N; n++) {
y[n] = filter (x[n]);
}

## Slide 57: Nekonečná impulsní odezva
Například pro jednoduchý, čistě rekurzivní filtr (se vstupem se nic nedělá)
#iir_response
S
x[n]
y[n]
z-1
-a1

## Slide 60: Stabilita
Matematicky: „ohraničený vstup, ohraničený výstup“
Obecně: „pokud máme rozumné věci na vstupu, očekávají se rozumné věcí na výstupu“
FIR filtr nesmí být nestabilní
IIR může.

## Slide 61: IIR filtr prvního řádu
Co je třeba respektovat pro a1?
V následující přednášce se podíváme na podmínku stability pro složitější filtry.
S
x[n]
y[n]
z-1
-a1
Notes: Check pomoci impulsni odezvy a pomoci polu.

## Slide 62: Obecný IIR filtr
Notes: Use double screen and 2 computers to let this scheme in place !

## Slide 63: Obecný IIR filtr
řád vstupu Q
řád výstupu P
Diferenční rovnice:
y[n] = b0x[n] + b1x[n-1] + … + bQx[n-Q]
- a1y[n-1] + … + aPy[n-P]

## Slide 64: Implementace off-line iirbig_offline.c
… stále to samé, tentokrát s cykly
for (n=P; n<N; n++) {
sum = 0.0; /* zero the accumulator */
for (k=0; k<=Q; k++) {
sum += B[k] * x[n-k];
}
for (k=1; k<=P; k++) {
sum -= A[k] * y[n-k];
}
y[n] = (int16_t)sum;
}

## Slide 65: Implementace on-line iirbig_online.c
float filter (float xn) {
// definition of static double xbuf (x[n] … x[n-Q-1]) and ybuf (y[n] … y[n-P-1]) …
yn = 0.0;
xbuf[0] = xn;
for (k = Q; k >= 0; k--) {
yn += xbuf[k] * B[k];
xbuf[k+1] = xbuf[k];
}
for (k = P; k >= 1; k--) {
yn -= ybuf[k] * A[k];
ybuf [k+1] = ybuf [k];
}
ybuf[1] = yn;
return yn;
}

## Slide 66: Implementace on-line – poznámky
Cykly musí běžet od zadu (jinak staré hodnoty přepíší nové)
Každé tělo cyklu provádí násobení, sčítání a zpoždění.
Cyklus pro výstup se musí zastavit na indexu 1 (koeficient neexistuje !)
„Odpadová“ paměťová pole xbuf[Q+1], ybuf[P+1], ybuf[0] nebudou nikdy použita – usnadňuje indexaci a ušetří nám nějaké „ify“.

## Slide 67: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 68: Znázornění filtru ve frekvenci
frekvenční / kmitočtová charakteristika
Zajímá nás, jak se filtr chová frekvenčně
  tj. jak jsou jednotlivé frekvence zesilovány / zeslabovány
  a jak jsou posunuty
Určení typu filtru
  Dolní propusť, horní propusť, pásmová propusť, pásmová zádrž
Proces návrhu filtru – specifikace
  pásmová propusť by měla být od Hz do Hz
  pásmová zádrž by měla být od Hz do Hz
  útlum by měl být minimální dB
  zvlnění pásmové propusti max. dB.
Potřebujeme frekvenční charakteristiku, abychom ověřili, zda návrh funguje.

## Slide 69: Frekvenční odezva historicky – měření !
filtr

## Slide 70: Frekvenční charakteristika z impulsní odezvy
FIR filtry:
  Vygenerujeme impulzivní odezvu
  Provedeme její frekvenční transformaci – DFT, DTFT
  Funguje, protože impulsní odezva je konečná.
  #freq_char_by_ft_of_impulse_response
IIR filtry:
  Nelze přesně získat impulsní odezvu, protože je nekonečná.
  Lze ji zkrátit a spustit DFT / DTFT, ale výsledek nebude správný
  Máme lepší způsoby, jak to udělat – počkejte si na další přednášku 

## Slide 73: Plán
Terminologie a motivace
Základní operace potřebné pro filtrování
Jednoduchý FIR filtr
Konvoluce (a potřebné manipulace se signály)
Filtry se zpětnou vazbou – IIR
Frekvenční charakteristika – úvod
Shrnutí

## Slide 74: Shrnutí
Popis filtru pomocí:
Schématu
Diferenční rovnice
Impulsní pulz
Přenosové funkce
Frekvenční charakteristiky

## Slide 75: Shrnutí II.
Typy filtrů
  FIR
  IIR
Implementace
  Násobení
  Sčítání
  Posuny
    Off-line
    On-line

## Slide 76: Shrnutí III.
Konvoluce
  Způsob, jak získat výstup FIR filtru pro vstupní signál.
  Lze si ji snadno představit a vyjádřit pomocí diferenční rovnici.
  Vyzkoušejte si to s papírovými proužky!
Výpočet frekvenční charakteristiky
  Ošklivý:
    „měření“
    Analýza
  Pěkně – použití z-transformace – TBD příště