## Slide 1: Náhodné signály I
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky random_1.
Signály a systémy (ISS): Náhodné signály I
ISS 06

## Slide 2: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 3: Signály ve škole i v reálném světě
Deterministický
Rovnice
Graf
Algoritmus
Kus kódu
}
Umíme počítat Málo informací!
Náhodný
Nevíme to jistě
Všechny různé
Primárně pro „přírodní“ a „biologické“ signály
Dokáže odhadnout parametry

## Slide 4: Příklady
Projev Hudba Video Směnné kurzy měn Technické signály (diagnostika) Měření (čehokoliv) … téměř všechno

## Slide 5: Matematicky
Pouze s diskrétním čaem (vzorky) – v ISS se nebudeme zabývat náhodnými signály se spojitým časem. Systém náhodných proměnných definovaný pro každé Prozatím se podíváme na každý čas samostatně
. . .

## Slide 6: Soubor realizací – souborové odhady
V ideálním případě máme sadu Ω realizací náhodného signálu (procesu)
Představte si realizaci jako nahrávku
  Za starých časů, na kazetě
  V moderní době, v souboru se vzorky.
Budeme schopni provést souborové odhady
Můžeme zafixovat (stanovit) čas, který vyšetřujeme, na určitý vzorek . Pak uděláme další nezávisle na předchozím.
  Tímto způsobem můžeme také zkoumat závislosti mezi jednotlivými časy – viz dále.

## Slide 7: Soubor realizací

## Slide 8
n
Zafixujte n a vyberte všechny hodnoty
Odhadněte, co je potřeba – odhad bude platný pouze pro toto n
8

## Slide 9: Rozsah náhodného signálu
Diskrétní rozsah
  Házení mincí Kostka Ruleta Bity z komunikačního kanálu
Reálný rozsah
  Síla větru Audio Směnný kurz CZK/EUR atd

## Slide 10: Příklady dat I
Diskrétní data
50 let hraní rulety: realizací
Každá realizace (každý hrací den) má partií (vzorků)
Cíl: zjistit, zda někdo nechce podvést kasino
#discrete_data

## Slide 11: Příklady dat II
Spojítá data
W = 1068 realizací tekoucí vody
Každá realizace má 20 ms, Fs = 16 kHz, takže N = 320.
Cíl: zjistit spektrální vlastnosti hadiček (případně použít tekoucí vodu jako hudební nástroj)
#continuous_data

## Slide 12: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 13: Popis náhodného signálu pomocí funkcí
CDF – distribuční funkce (cummulative distribution function)
není nic náhodného!
Je to hodnota, pro kterou chceme stanovit/změřit CDF.
Například pro otázku "jaké procento populace je kratší než 165 cm?",

## Slide 14: Odhad pravděpodobnosti čehokoliv

## Slide 15: Odhad CDF z dat
Jak rozdělit osu x?
Dostatečně jemně Ale není to užitečné v případě, že odhad je po celou dobu stejný.
F(x,n)
x

## Slide 16
n
Kolikrát byla hodnota menší než ?
,
16

## Slide 17: Odhady na základě našich dat
Vyberte si čas Rozdělte osu x na rozumné intervaly Sčítejte přes všechny realizace , kolikrát je hodnota signálu ? Vydělte počtem realizací Vyneste výsledky do grafu
#cdf_discrete
#cdf_continuous

## Slide 18
Distribuční funkce (CDF) pro DISKRÉTNÍ data
n = 501 # Fixujeme zvolené "n"
data = ROULETTE[:,n] # Vybíráme sloupec dat odpovídající indexu "n"
xall = np.arange(-10,46,0.1) # Definujeme rozsah hodnot, který odpovídá rozumným hodnotám pro ruletu
Fxn = np.zeros(xall.shape) # Připravujeme pole o tvaru jako "xall" pro uložení hodnot distrib. fce
for (ii,x) in enumerate(xall): # Iterujeme přes indexy a hodnoty z "xall"
Fxn[ii] = np.sum(data < x) / OMEGAroulette # Pro každé "x" počítáme relativní četnost hodnot menších než "x"

## Slide 19
Distribuční funkce (CDF) pro SPOJITÁ data
n = 159 # Fixujeme zvolené "n"
data = WATER[:,n] # Vybíráme sloupec dat odpovídající indexu "n"
xall = np.arange(np.min(data),np.max(data),0.01) # Rozsah hodnot je určen MIN a MAX hodnotou dat
Fxn = np.zeros(xall.shape) # Připravujeme pole o tvaru jako "xall" pro uložení hodnot distrib. fce
for (ii,x) in enumerate(xall): # Iterujeme přes indexy a hodnoty z "xall"
Fxn[ii] = np.sum(data < x) / OMEGAwater # Pro každé "x" počítáme relativní četnost hodnot menších než "x"

## Slide 20: Pravděpodobnosti hodnot
Diskrétní rozsah – OK
Obsah pravděpodobností je
Odhad pomocí počtů

## Slide 21: Odhady na našich diskrétních datech
Příklad pro ruletu: n = 501, možné hodnoty Xi jsou 0 … 36, v případě, že je ruleta dobře vyvážená, měli bychom vidět pravděpodobnosti kolem 1/37 = 0.027
#proba_discrete
Nezobrazují se stejné (očekávané) hodnoty? => Nedostatek dat!

## Slide 22: Spojitý rozsah
Nesmysl nebo nula…
=> Potřebuje hustotu pravděpodobnosti!

## Slide 23: Příklady z reálného světa
Kolik ujelo auto za čas ???
Jaká je hmotnost kvasu zde, v souřadnicích ???
Hustota
Rychlost:

## Slide 24: Funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti – PDF
Je definován jako odvození distribuční funkce přes
Lze vypočítat numericky (vzpomeňte si na 1. přednášku o matematice).
#pdf_continuous_derivation
My však chceme něco jednoduššího pro odhad PDF přímo z dat

## Slide 25: Můžeme to odhadnout snadněji?
Použijme to, co víme o ostatních hustotách – potřebujeme definovat intervaly
Rychlost lze odhadnout jako vzdálenost ujetou přes časový interval (1D interval)
Fyzickou hustotu lze odhadnout jako hmotnost na malém objemu (3D interval)
Hustotu pravděpodobnosti lze odhadnout jako pravděpodobnost v intervalu na ose x
Pravděpodobnosti hodnot jsou nesmysly, ale můžeme použít pravděpodobnosti intervalů – „chlívky“ !

## Slide 26: Kroky odhadu PDF z dat
Definujte vhodné „chlívky“ – intervaly na ose x,
  jednotné intervaly se šířkou Δ usnadní odhad.
Odhadněte histogramu – počty datových hodnot v jednotlivých „chlívcích“
Převeďte histogram na pravděpodobnosti nad jednotlivými „chlívky“ – vydělit počtem realizací
Převeďte pravděpodobnosti na hustoty pravděpodobnosti – dělení šířkou „chlívků“:
#pdf_continuous_histogram

## Slide 28: Kontrola – celé si to ověříme
Co takhle integrál hustoty nad všemi hodnotami proměnné?
Integrálem rychlosti za celou dobu je celková vzdálenost Integrálem fyzikální hustoty v celém objemu je celková hmotnost Integrál hustoty pravděpodobnosti přes všechny hodnoty proměnné x je celková hmotnost pravděpodobnosti = 1 Můžeme to ověřit matematicky
#total_mass_check

## Slide 29
Kontrola:
print("sum of histogram = ",np.sum(hist))
print("sum of bin probabilities = ",np.sum(Pxn))
print("sum of p(x,n) values = ",np.sum(pxn))
print("integral of p(x,n) = ", np.sum(pxn) * DELTA)
sum of histogram = 1068
sum of bin probabilities = 1.0
sum of p(x,n) values = 50.0
integral of p(x,n) = 1.0

## Slide 30: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 31: Sdružená pravděpodobnost nebo sdružená hustota pravděpodobnosti
Chceme studovat vztahy mezi vzorky v různých časech
  Dobré pro studium závislostí v čase
  A později pro spektrální analýzu
Jsou nezávislí nebo existuje propojení?
Definujeme sdružené pravděpodobnosti pro signály s diskrétními hodnotami
a sdruženou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro signály se spojitými hodnotami

## Slide 32: Princip – počítání ve dvou různých časech
n2
n1

## Slide 33: Odhady – otázky s "a zároveň"
Něco v čase n1 A ZÁROVEŇ
Něco v čase n2

## Slide 34: Odhad sdružených pravděpodobností pro diskrétní data
Vyberte si dva zajímavé časy: a
Jděte přes všechny možné kombinace hodnot a
Sčítejte přes všechny realizace ω = 1 … W, kolikrát hodnota signálu je A ZÁROVEŇ hodnota signálu ξω[n2] je
Vydělte počtem realizací
Vykreslete výsledky do pěkného 3D grafu
Příklad pro ruletu: n1 = 10, n2 = 11, hodnoty Xi jsou 0 … 36, a hodnoty Xj jsou také 0 … 36
#joint_probabilities_discrete

## Slide 35
Sdružená pravděpodobnost – Diskrétní
X1all = np.arange(0,36+1) # Rozsah možných hodnot pro ruletu (žádné jiné nemá)
X2all = np.arange(0,36+1) # Rozsah možných hodnot pro ruletu (žádné jiné nemá)
n1 = 10 # Fixace "n" prvního zajímavého času
n2 = 13 # Fixace "n" druhého zajímavého času
data1 = ROULETTE[:,n1] # Data odpovídající prvnímu "n"
data2 = ROULETTE[:,n2] # Data odpovídající druhému "n"
# Příprava pole pro sdruženou pravděpodobnost
PX1X2n1n2 = np.zeros((X1all.size, X2all.size))
for ii,X1 in enumerate(X1all): # Iterace přes řádky matice
for jj,X2 in enumerate(X2all): # Iterace přes sloupce matice
# Výpočet sdružené pravděpodobnosti
PX1X2n1n2[ii,jj] = np.sum((data1 == X1) & (data2 == X2)) / OMEGAroulette

## Slide 36: Interpretace výsledků
n1 = 10, n2 = 11: hodnoty P(Xi , Xj , n1 , n2 ) jsou hlučné, ale víceméně kolem 1 / 372 = 0.00073 což se očekává u dobře vyvážené rulety.
n1 = 10, n2 = 10: díváme se na stejný čas, proto uvidíme pravděpodobnosti P(Xi , n) na diagonále, 1 / 37 = 0.027
n1 = 10, n2 = 13: něco podezřelého! Proč je hodnota P(Xi =3, Xj =32, n1 =10, n2 =11) mnohem vyšší než ostatní?
  Vyzkoušejte i pro jiné páry n1 a n2 s n2 – n1 = 3 !
Nezobrazují se stejné (očekávané) hodnoty? => Nedostatek dat!

## Slide 37: Spojitý rozsah – sdružená hustota pravděpodobnosti
Pokud jde o odhad hustoty pravděpodobnosti pro jednočasovou funkci - p(x,n) - pravděpodobnosti nebudou fungovat... Budeme muset pokračovat s 2D histogramem a provést normalizaci. Vzpomeňte si, že se znovu ptáme na dva časy a dvě události.
Něco v čase n1 AND
Něco v čase n2

## Slide 38: Odhad Sdružená PDF v „chlívcích“
Interval v čase na ose a interval v čase na ose definují 2-rozměrný (čtvercový) „chlívek“. Jednotné intervaly s šířkou Δ usnadní odhad.
Odhadněte histogram – počty datových hodnot v jednotlivých “chlívcích“
Převeďte histogram na pravděpodobnosti nad jednotlivými „chlívky“ – vydělte počtem realizací
Převeďte pravděpodobnosti na hustoty pravděpodobnosti – vydělte povrchem „chlívků“:
#joint_pdf_histogram

## Slide 39
Sdružená pravděpodobnost – Spojitá
n1 = 10 # Fixace "n" prvního zajímavého času
n2 = 11 # Fixace "n" druhého zajímavého času
DELTA = 0.03 # Šířka chlívků
data1 = WATER[:,n1] # Data pro první čas
data2 = WATER[:,n2] # Data pro druhý čas
datamin = np.min(np.concatenate((data1, data2))) # Nejmenší hodnota z obou vzorků
datamax = np.max(np.concatenate((data1, data2))) # Největší hodnota z obou vzorků
bins = np.arange(datamin,datamax,DELTA) # Rozsah chlívků dle dat

## Slide 40: Příklad sdruženého odhadu PDF pro vodu
Časy n1 = 10, n2 = 11
Vydělte oba x1 a x2 krokem Δ = 0.03
2D „chlívky“ jsou tedy čtverce , s plochou 0,0009
Interpretace Sdružená PDF: v případě, že hodnota v n1 kladná, je pravděpodobné, že hodnota v n2 je také kladná –korelace.
2D „chlívek“

## Slide 41: Sdružená PDF: n1 = 10, a n2 = 10
stejný vzorek, hodnoty p(x1, x2, n1, n2) jsou na diagonále a odpovídají standardnímu (NE sdruženému) PDF p(x, n)

## Slide 42: Sdružená PDF: n1 = 10, a n2 = 16
O vzorku nelze v čase n2 mnoho říci, znalost vzorku v čase n1 – žádná korelace.

## Slide 43: Sdružená PDF: n1 = 10, and n2 = 23
v případě, že hodnota v n1 je kladná, je pravděpodobné, že hodnota v n2 je záporná – záporná korelace, anti-correlation.

## Slide 44: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 45: Momenty
Jednotlivá čísla charakterizující náhodný signál.
Stále jsme fixováni v čase n !
Momentem je očekávaná hodnota něčeho
  Výpočet závisí na charakteru náhodného signálu
  Součet pro diskrétní hodnoty (máme pravděpodobnosti) Integrál pro spojité hodnoty (máme hustoty pravděpodobnosti)

## Slide 46: Střední hodnota (mean)
Očekávání hodnoty
  "to, co očekáváme" je právě hodnota.
Diskrétní případ – diskrétní hodnoty , pravděpodobnosti , sčítáme.
#mean_discrete
Spojitý případ – spojitá veličina , hustota pravděpodobnosti , integrujeme.
#mean_continuous
V demech věnujte pozornost vizualizaci součinu „pravděpodobnost (nebo hustota) krát věc, kterou očekáváme“!

## Slide 47
Průměr – Diskrétní
n = 10 # Fixace času "n"
data = ROULETTE[:,n] # Data odpovídající času "n"
Xiall = np.arange(0,36+1) # Možné hodnoty rulety
# Příprava pole pravděpodobností
Pxn = np.zeros(Xiall.shape)
for (ii,Xi) in enumerate(Xiall): # Iterace přes hodnoty
# Průměrná pravděpodobnost pro každou hodnotu
Pxn[ii] = np.sum(data == Xi) / OMEGAroulette

## Slide 48
Průměr – Spojitý
n = 10 # Fixace času "n"
DELTA = 0.02 # Krok na ose "x"
data = WATER[:,n] # Data odpovídající času "n"
datamin = np.min(data) # Nejmenší hodnota v datech
datamax = np.max(data) # Největší hodnota v datech
# Rozsah chlívků
bins = np.arange(datamin,datamax,DELTA)
# Střední hodnoty chlívků x = bins[:-1] + DELTA / 2

## Slide 49: Rozptyl (variance, dispersion)
Očekávaná hodnota nulové střední hodnoty a druhé mocniny
  Souvisí s energií, výkonem…
Diskrétní případ – diskrétní hodnoty (Xi - a[n])2, pravděpodobnosti P(Xi , n), sčítáme.
#variance_discrete
Spojitý případ – spojité hodnoty (x - a[n])2, hustota pravděpodobnosti p(x,n), Integrujeme.
#variance_continuous
V demech věnujte opět pozornost vizualizaci součinu “pravděpodobnost (nebo hustota) krát věc, kterou očekáváme” !

## Slide 50
Rozptyl – Diskrétní
# Výpočet rozptylu
Droulette = np.sum(Pxn * (Xiall - aroulette) ** 2)
Rozptyl – Spojitý
# Střední hodnota pro rozptyl
expectationproduct = (x - awater) ** 2 * pxn
# Výpočet rozptylu
Dwater = np.sum(pxn * (x - awater) ** 2) * DELTA

## Slide 52: Souborové odhady střední hodnoty a rozptylu
n

## Slide 53: Stačí vybrat data a použít vzorce známé ze střední školy!
Diskrétní hodnoty
#mean_variance_estimation_discrete
Spojité hodnoty
#mean_variance_estimation_continuous
Super, vzorce jsou úplně stejné!

## Slide 54: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 55: Korelační koeficient
Očekávání součinu hodnot ve dvou různých časech
  Jedna hodnota charakterizující vztah dvou různých časů
Diskrétní případ – diskrétní hodnoty Xi a Xj, sdružené pravděpodobnosti P(Xi , Xj , n1 , n2), dvojitá suma (přes všechny hodnoty Xi a přes všechny hodnoty Xj).
#corrcoef_discrete
Spojitý případ – spojité hodnoty xi a xj, sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti p(x1 , x2 , n1 , n2), dvojný integrál (přes všechny hodnoty x1 a přes všechny hodnoty x2 ).
#corrcoef_continuous
V demech věnujte opět pozornost vizualizaci součinu „pravděpodobnost (nebo hustota) krát věc, kterou očekáváme“ (tentokrát ve 2D) !

## Slide 56
Korelační koeficienty – Diskrétní
# Definice možných hodnot pro náhodné veličiny X1 a X2 na ruletě
X1all = np.arange(0, 36 + 1) # Ruleta obsahuje čísla od 0 do 36 (žádné další nejsou)
X2all = np.arange(0, 36 + 1) # Ruleta obsahuje čísla od 0 do 36 (žádné další nejsou)
n1 = 10 # Časový okamžik n1
n2 = 11 # Časový okamžik n2
data1 = ROULETTE[:, n1] # Hodnoty X1 v čase n1
data2 = ROULETTE[:, n2] # Hodnoty X2 v čase n2
# Inicializace matice společné pravděpodobnosti PX1X2n1n2
PX1X2n1n2 = np.zeros((X1all.size, X2all.size))
# Výpočet společné pravděpodobnosti P(X1, X2) pro časy n1 a n2
for ii, X1 in enumerate(X1all):
for jj, X2 in enumerate(X2all):
# Počet případů, kdy data1 == X1 A SOUČASNĚ data2 == X2, dělený celk. počtem vzorků
PX1X2n1n2[ii, jj] = np.sum((data1 == X1) & (data2 == X2)) / OMEGAroulette
# Tento kód provádí výpočet společné pravděpodobnosti pro dané časy n1 a n2.
# Výsledkem je matice PX1X2n1n2 obsahující pravděp. pro každou kombinaci hodnot X1 a X2.

## Slide 58: Diskrétní případ I
n1 = 10, n2 = 11
Určitá korelace
Ale hodnoty mají střední hodnotu ... pokud ji odstraníme
323.6 – 182 = -0.4, to je skoro nula …
Žádná korelace

## Slide 59: Diskrétní případ II
n1 = 10, n2 = 10
Ve stejný čas
Maximální korelace

## Slide 60: Diskrétní případ III
n1 = 20, n2 = 23
pokud odstraníme druhou mocninu průměru
326.2 – 182 = 2.2,
To může něco znamenat!

## Slide 61: Spojitý případ I
n1 = 10, n2 = 11
Zkuste si představit součin x1 x2 – sedlová funkce
Mapy byly upraveny tak,
aby zobrazovaly kladné hodnoty červeně a záporné modře
Převládají pozitivní části
Korelované

## Slide 62: Spojitý případ II
n1 = 10, n2 = 10
Ve stejném čase
Maximální korelace

## Slide 63: Spojitý případ III
n1 = 10, n2 = 16
Nelze říci nic o vzorku v čase n2 na základě znalosti vzorku v čase n1
Kladné části ruší ty záporné
Žádná korelace

## Slide 64: Spojitý případ IV
n1 = 10, n2 = 23
Pokud je vzorek v čase n1 kladný, vzorek v čase n2 bude pravděpodobně záporný a naopak
Převládají záporné části
Záporná korelace, antikorelace

## Slide 65: Přímý souborový odhad korelačního koeficientu
n2
n1

## Slide 66: Stačí vybrat data a vynásobit dva vzorky v každé realizaci + normalizovat
Diskrétní hodnoty
#corrcoef_estimation_discrete
Spojité hodnoty
#corrcoef_estimation_continuous
Super, vzorce jsou opět úplně stejné!

## Slide 67
Výpočet posloupnosti korelačních koeficientů: fixní a kolísající od po určitou hodnotu.
Diskrétní hodnoty – nepříliš užitečné…
#corrcoef_sequence_discrete
Spojité hodnoty – mohou přinášet zajímavé informace o spektru.
#corrcoef_sequence_continuous

## Slide 68: Plán
Úvod, terminologie a data pro zbytek této přednášky
Funkce popisující náhodné signály – distribuční funkce (CDF), pravděpodobnosti a hustota pravděpodobnosti (PDF)
Vztah mezi dvěma časy – sdružené pravděpodobnosti a sdružená PDF
Momenty – průměr a rozptyl
Korelační koeficienty
Shrnutí

## Slide 69: SHRNUTÍ I.
Náhodné signály jsou velmi důležité
  Všude kolem nás
  Nesou informace
Diskrétní vs. spojitý rozsah
Nelze je přesně definovat, jiné prostředky popisu
  Soubor realizací
  Funkce – kumulativní distribuční funkce, pravděpodobnosti, hustota pravděpodobnosti
  Skaláry – okamžiky
  Chování mezi dvěma časy
    Funkce: sdružené pravděpodobnosti nebo sdružené soubory PDF.
    Skaláry: korelační koeficienty

## Slide 70: SHRNUTÍ II.
Počet
  jevů "kolikrát jste viděli vodní signál v intervalu 5 až 10?„
Pravděpodobnosti
  Odhadováno jako .
Hustota pravděpodobnosti
  Odhad jako (1D nebo 2D)
V případě, že máme k dispozici sadu realizací – souborové odhady.