## Slide 1: Náhodné signály II
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky random_2.
Signály a systémy (ISS): Náhodné signály II
ISS 07

## Slide 2: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 3: Soubor realizací – Přemýšlejte o tlačítku "Přehrát" ...

## Slide 4: Souborové odhady
n

## Slide 5: Rozsah náhodného signálu
Diskrétní rozsah – diskrétní náhodné signály
Reálný rozsah – spojité náhodné signály
Nezaměňovat s náhodným signálem se spojitým časem, ten se v ISS nedělá

## Slide 6: Umíme odhadnout funkce
CDF – distribuční funkce
  Kolikrát jsme viděli hodnotu náhodného signálu menšího než x?
Diskrétní: pravděpodobnosti hodnot
  Kolikrát jsme viděli, že hodnota náhodného signálu je rovna Xi ?
Spojitý: funkce hustoty pravděpodobnosti
  Kolikrát jsem viděl hodnotu náhodného signálu v daném intervalu?
1 normalizace
1 normalizace
2 normalizace !!!

## Slide 7: Můžeme také určit momenty
Expectation = sum all possible values of x probability of x times the thing that we’re expecting
Součet a povaha pravděpodobnosti bude záviset na tom, zda máme diskrétní náhodný signál nebo spojitý.
Střední hodnota
  Diskrétní Spojitá
Rozptyl
  Diskrétní Spojitá

## Slide 8: Dokážeme odhadnout momenty přímo ze souboru realizací
Ouff1: tyhle známe ze střední školy… 
Ouff2: nemusíme se starat o to, zda má signál diskrétní nebo spojité hodnoty 

## Slide 9: Můžeme také odhadnout funkce popisující vztah dvou různých časů: n1 a n2
Diskrétní případ – sdružené pravděpodobnosti
  How many times did we see the value of random signal equal Xi at time n1 and equal Xj at time n2 ?
Spojitý případ - sdružená funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
  Kolikrát jsme viděli hodnotu náhodného signálu v interval1 v čase n1 a interval2 v čase n2 ?
1 normalization
2 normalizations !!!

## Slide 10: Naše data
Diskrétní data
50 let hraní rulety W = 50 x 365 = 18250 realizací
Každá realizace (každý hrací den) má N = 1000 her (vzorků)
#data_discrete
Spojitá data
W = 1068 realizací tekoucí vody
Každá realizace má20 ms, Fs = 16 kHz, takže N = 320.
#data_continuous

## Slide 11: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 12: Chová se náhodný signál v průběhu času stejným způsobem?
Dosud jsme prováděli souborové odhady pro každý čas n nebo každý pár časů n1, n2 nezávisle.
To zabere spoustu času a my bychom chtěli mít jednu funkci nebo jednu hodnotu, která by popsala celý náhodný signál.
Pamatujte: - signál NEMŮŽE mít stejné nebo deterministické vzorky, je náhodný!

## Slide 13: Stacionarita
Když
  Chování stacionárního náhodného signálu se v čase nemění (nebo alespoň věříme, že ne...)
  Hodnoty a funkce jsou nezávislé na čase n
  Korelační koeficienty nezávisí na n1 a n2 ale pouze na jejich odlišnosti
Pak signál prohlašujeme za stacionární:

## Slide 14: Kontrola stacionarity
Jsou kumulativní distribuční funkce F(x,n) přibližně stejné pro všechny výběry n? (pár jich vizualizujte)
Jsou pravděpodobnosti přibližně stejné pro všechny vzorky n? (pár jich vizualizujte)
  Diskrétní: pravděpodobnosti P(Xi , n)
  Spojité: hustota pravděpodobnosti p(x, n)
Jsou střední hodnoty a[n] přibližně stejné pro všechny vzorky n ?
Jsou rozptyly D[n] přibližně stejné pro všechny vzorky n ?
Jsou korelační koeficienty R(n1 , n2) závisloslé pouze na vzdálenosti a ne na absolutní pozici ?

## Slide 15: Results
#stationarity_check_discrete
#stationarity_check_continuous
Stacionární
Stacionární

## Slide 19: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 20: Jedna realizace náhodného signálu
Mít soubor realizací je pohodlí, které máme jen zřídka…
Nejčastěji máme k dispozici pouze jednu jedinou realizaci (záznam, WAV soubor, pole, ...) náhodného signálu.
  Partner / zákazník / šéf neví, že by nám měl dávat další realizace.
  a/nebo to není možné – vzpomeňte si na jedinečné operní představení nebo jadernou katastrofu

## Slide 21: Ergodicita
If Parametry lze odhadnout z jedné jediné realizace, náhodná signál se nazývá ergodický a provádíme časové odhady
… doufáme, že to dokážeme.
… většinou to budeme muset udělat tak jako tak, takže se alespoň snažíme dělat signál co nejdélší.
… měli bychom však mít na paměti stacionaritu – je třeba dělat kompromisy pro různé signály (řeč, hudba, video)…)

## Slide 22: Časové odhady
Všechny odhady budou spuštěny na jedné realizaci
Všechny součty procházející realizacemi budou nahrazeny součty běžícími v čase.
#ergodic_discrete
#ergodic_continuous

## Slide 23: Můžeme dokonce provádět časové odhady sdružených pravděpodobností a sdružených PDF
Jak je uvedeno výše, nahrazujeme počítání přes realizace počítáním přes čas.
#ergodic_joint_probabilities
For k = 0, 1, 2, 3
Notes: Can run a similar exercise also on PDF estimation for continuous valued signals, up to you as a homework 

## Slide 24: Kontrola ergodicity
V případě, že nám vyhovuje více realizací a souborových odhadů, můžeme porovnat časové odhady se souborovými. Pokud jsou stejné (nebo podobné, pamatujte, že jsme v náhodných signálech!), věříme, že signál je ergodický. Pro naše signály (ruleta a voda) jsou, takže ...
Podívejte se na protipříklad #stationary_non_ergodic
Ergodický

## Slide 25
NEergodické signály

## Slide 26: Kontrola stacionarity a ergodicity v (obvyklém) případě pouze jednoho náhodného signálu
Rozdělte signál na segmenty (rámce).
Odhadněte některé parametry nebo funkce (alespoň střední hodnota a rozptyl )
  Pro každý rámec
  Pro celý signál.
Pokud se odhady snímků shodují, signál je stacionární
Pokud se rámcové odhady shodují s globálním odhadem, signál je také ergodický.
#stationary_signal
#non_stationary_signal

## Slide 27: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 28: Odhad korelačních koeficientů
Odhad korelačních koeficientů zahrnuje
  Kopírování signálu
  Posunutí kopie o
  Vynásobení obou kopií
  Součet všeho
Tomu se také říká autokorelace – podobnost signálu se sebou samým Rxx[k].
Můžeme také odhadnout křížovou korelaci dvou různých signálů, dobré například pro:
  Odhad korelace mezi vlnou tsunami a úrovní radiace ve Fukušimě
  Obrat společnosti a cena jejích akcií…
np.correlate()
x[n]
x[n+k]

## Slide 29: Vychýlený odhad R[k]
Signál má vzorky 0 … N–1, můžeme běžet s od do
Dělíme stejným počtem vzorků N,
k = 0: nejvyšší počet vzorků (N) pro odhad => vysoká hodnota
Malé k: stále dostatek vzorků pro odhad => stále vysoká hodnota
Velké k: několik vzorků pro odhad => nízká hodnota
#biased_Rk_estimate
x[n]
x[n+k]
x[n]
x[n+k]
x[n]
x[n+k]

## Slide 30
Vychýlený odhad R[k]

## Slide 31: NEvychýlený odhad R[k]
Dělení vždy N penalizuje hodnoty R[k] za vyšší hodnoty k.
Změňte definici R[k] tak, abychom dělili vždy pouze počtem "aktivních" vzorků.
  Funguje pro kaldná -čka
  může být i záporné, takže je obecnější
NEvychýlený odhad korelačních koeficientů
Spravedlnost pro korelační koeficienty!

## Slide 32: Nebezpečí nevychýleného odhadu
k = 0: nejvyšší počet vzorků (N) pro odhad, normalizátor = N => vysoká hodnota, spolehlivý odhad
Malé k: stále dostatek vzorků pro odhad normalizátor = N – k – vysoké číslo => stále vysoká hodnota, spolehlivý odhad
Velké k: několik vzorků pro odhad
normalizátor = N – k – vysoká hodnota => vysoká hodnota, nespolehlivý odhad
#unbiased_Rk_estimate
x[n]
x[n+k]
x[n]
x[n+k]
x[n]
x[n+k]

## Slide 33
NEvychýlený odhad R[k]

## Slide 34: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 35: Spektrum náhodného signálu – Spektrální hustota výkonu
Opět budeme pracovat s normovanou kruhovou / úhlovou frekvencí v radiánech
  0 Hz odpovídá 0 rad
  Fs / 2 odpovídá π rad
  Fs odpovídá 2π rad.
V časové oblasti nemůžeme signál přesně definovat, musíme použít funkce (hustota pravděpodobnosti, ...). Ve spektru je to podobné – potřebujeme definovat spektrální hustota výkonu G(ejω)
  Teoreticky to chceme mít spočítané pro ω = -π … π,
  Je to energie, takže by to neměla být záporná
  Je to hustota, takže, když je integrována přes všechny frekvence, měla by dávat energii signálu (více o tom později)

## Slide 36: Odhadování G(ejω)
Připomeňme, že v klasickém výpočtu spektra jsme použili Fourierovu transformaci s diskrétním časem – DTFT
U náhodných signálů potřebujeme spolehlivou reprezentaci signálu v čase – používáme korelační koeficienty R[k].
Přeměna R[k] na G(ejω) je dána Wiener-Chinchinovou větou:
PSD je symetrické pro kladnou a zápornou frekvenci:

## Slide 37: Praktické rady pro odhad G(ejω) z R[k]
DTFT – bude samozřejmě vypočítán pomocí DFT/FFT.
Počet korelačních koeficientů obvykle není mocninou 2 – je dobré jej omezit na mocninu dvou.
DFT nepřijímá záporné koeficienty, ale můžeme je převrátit z R[-k] na R[N-k] pomocí np.fft.fftshift
Protože vstup je symetrický, výsledek by měl být reálný, ale je lepší vynutit, aby byl reálný pomocí np.real
Vypočítané DFT nám poskytne nám výstup pro ω = 0 … 2π, můžeme použít np.fft.fftshift, pokud chceme symetrický obraz.
Protože korelační koeficienty pro vyšší -čka mohou být zašuměné, můžeme je nastavit na nulu - pozor, pokud vynulujeme R[k], musíme vynulovat i R[N-k], abychom zachovali symetrii.
Váš šéf / zákazník / partner se pravděpodobně bude ptát jen na frekvence od 0 do /2 a v Hz
#power_spec_density_from_Rk

## Slide 39: Odhad PSD přímo ze signálu
PSD je možné odhadnout přímo pomocí DFT-éčka signálu.
Nulování signálu na Nfft = mocnina 2 může být potřeba.
Normalizace by měla být provedena podle původní délky (ne Nfft !)
#power_spec_density_from_signal
Problémem však může být robustnost.
  Můžeme shromáždit více signálů, abychom to napravili
  Cestou však NENÍ zvyšovat počet DFT bodů současně, protože to bude ještě hlučnější!
#power_spec_density_from_longer_signal

## Slide 42: Zvýšení robustnosti DFT odhadu PSD
Welchova technika
Rozdělit signál na segmenty (rámce) – může pracovat bez nebo s přesahem.
Odhadněte PSD pro každý snímek pomocí DFT a zprůměrujte je.
Vede k robustnějšímu odhadu.
#power_spec_density_welch
x[n]
frame0
frame1
frame2
…
frameNfr-1
PSD0
PSD1
PSD2
…
PSDNfr-1
PSD

## Slide 44: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 45: Několik způsobů výpočtu energie náhodného signálu I
Základní definice: normalizovaný součet čtverců výběrů
Nultý korelační koeficient
Rozptyl pro náhodné signály se střední hodnotou 0:
Energie pro ty, které nemají střední hodnotu 0:
Rozptyl a střední hodnotu lze vypočítat z hustoty pravděpodobnosti náhodného signálu, což nám poslouží v případech, kdy můžeme odhadnout rozdělení, ale nikdy jsme neviděli jediný vzorek signálu!

## Slide 46: Několik způsobů výpočtu energie náhodného signálu II
Z spektrální hustoty výkonu – jedná se o hustotu, takže pokud integrujeme přes všechny frekvence, získáme energii.
  Pozor 1: V numerické integraci je velikost kroku v normalizované úhlové frekvenci 2π / Nfft , takže jí musíme násobit.
  Pozor 2: Wiener-Chinchin zahrnuje dělení pomocí 2π.
#powers

## Slide 47: Síla náhodného signálu ve frekvenčním pásmu
Podobný jako celková energie, ale integrace probíhá pouze v požadovaných frekvencích od ω1 do ω2.
PSD obsahuje i záporné frekvence (které nikdy neukazujeme!), ale naštěstí je symetrické: stačí integrovat jednou a vzít to 2x:
#power_band

## Slide 49: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 50: Náhodný signál s nekorelovanými vzorky
V případě, že vzorky náhodného signálu na sobě nezávisí (jsou nekorelované), je nenulový pouze korelační koeficient R[0], ostatní jsou nulové.
Když se vypočítá výkonová spektrální hustota takového signálu, dává to konstantní (ploché) PSD pro všechny frekvence:
Bílé světlo má také konstantní výkon na všech vlnových délkách, proto takový signál nazýváme bílý šum
Pamatujte, že bílý šum je velmi nepřirozený a většinou je pouze výsledkem generování počítačem – věci kolem nás mají tendenci mít závislé vzorky, jako setrvačnost je základní vlastností všeho!

## Slide 51: Uniformní bílý šum
Hodnoty vzorků mají rovnoměrné rozložení, od nějakých do .
#uniform_white_noise

## Slide 53: Gaussovský (standardizovaný normální) bílý šum
Hodnoty výběrů se řídí standardizovaným normálním (Gaussovským) rozdělením, se střední hodnotou μ a směrodatnou odchylkou σ.
#gaussian_white_noise

## Slide 55: Bílý šum s diskrétními hodnotami
Dokonce i hodnoty binárního šumu a mohou být bílé!
Pravděpodobnosti , .
#binary_white_noise
Bělost nezávisí na distribuci vzorků, je dána nezávislostí (nekorelovaností) vzorků!

## Slide 57: Odhad PSD bílého šumu pomocí DFT ze signálu
Vezmeme-li jedno DFT, je odhad natolik nespolehlivý, že nejsme schopni rozpoznat teoretickou (plochou) PSD!
Použití Welchovy metody je povinné:
  Rozdělte do rámců
  Vypočítejte PSD pro každý z nich
  Průměr
#white_noise_psd_by_dft

## Slide 59: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 60: Zpracování bílého šumu pomocí digitálního filtru
Bílý šum nemá žádné závislosti vzorků
Filtr přidává závislosti – jeho výstupem je lineární kombinace několika vstupních vzorků, takže již nemohou být nezávislé!
Výstupní signál už není bílý šum, ale je „obarvený”
Filtrem dokážeme zpracovat jakýkoliv náhodný signál.
Filtr změní spektrální hustotu výkonu vstupu
z-1
z-1
z-1
b0
b1
b2
b3
S
x[n]
y[n]
z-1
z-1
-a1
-a2

## Slide 61: Vliv filtru na spektrum
Přednáška o filtraci:
Jedná se však o signály, pro které můžeme vypočítat DTFT. Pro náhodné signály máme k dispozici pouze spektrální hustotu výkonu G(ejω).
Podobné chování filtru pro náhodné signály, stačí nám pouze “umocnit” jeho frekvenční charakteristiky:
#filtering_random_signal

## Slide 62: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 63: Poměr signálu k šumu
Dobrý signál x[n] často je znečištěn hlukem (zkreslení, artefakty, ...) e[n].
Jednoduchý způsob, jak zjistit, jak špatné je zkreslení, je odhadnout poměr signálu k šumu – SNR
Jednoduše poměr energie "dobrého" signálu k energii "špatného" signálu, počítaný v decibelech (dB):
Nejčastěji bychom opravdu počítali energie:

## Slide 64: Praktické know-how v oblasti SNR
Signál je silnější než šum: Ps > Pe , zlomek Ps /Pe > 1, log je > 0 => Kladné SNR. 10dB je 10x větší energie, 20dB je 100x větší energie, atd.
Signál je slabší než šum: Ps < Pe , zlomek Ps /Pe < 1, log je < 0 => Záporné SNR. -10dB je 10x slabší energie, -20dB je 100x slabší energie, atd.
Signál má stejnou sílu jako šum: Ps = Pe , zlomek Ps /Pe = 1, log 1 = 0 => SNR = 0 dB
SNR není všemocný (není založen na percepci, vyžaduje zarovnání signálů atd.), ale je jednoduchý na výpočet a široce používaný.
SNR lze snadno invertovat a můžeme zašumět signál na specifickém SNR.
#SNR_examples

## Slide 65: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 66: Principy kvantování
Potřebujeme reprezentovat vstupní signál x[n] s spojitým rozsahem hodnot pomocí omezeného počtu bitů b.
Definujeme L = 2b kvantovací hladiny / úrovně qi , ke které je signál zaokrouhlen.
Nejjednodušším řešením je definovat úrovně kvantizace s jednotným krokem kvantizace Δ. Říkáme tomu uniformní / rovnoměrné, kvantování.
Kvantovaný signál xq [n] bude mít diskrétní sadu hodnot: Úrovně kvantizace qi
Chyba, které se můžeme dopustit, je od do : Vzpomeňte si na nějaké fyzikální nebo chemické laboratoře na střední škole.
x[n]
q0
q1
qL-1
xq[n]
Δ

## Slide 67: Jak moc kvantizací poškozujeme signál?
Změnou signálu ze spojitých hodnot x[n] na kvantovanou verzi xq [n], zavádíme chybu kvantování
e[n] = xq [n] - x [n]
Tento signál má energii a můžeme ji porovnat s energií původního signálu pomocí SNR:
#quantization

## Slide 69: Odhad SNR bez vidění signálu
Výpočet pro kosinus plně využívající dynamický rozsah kvantizeru: x[n] = A * cos(ω*n).
Můžeme odvodit nebo vypočítat číselně nebo graficky, že mocnina takového kosinu je Px = A2 / 2
Rozsah od –A do +A bude plně pokryt úrovněmi kvantizace L, takže Δ = 2A / L
Víme, že kvantovací chyba e[n] bude mezi a , ale to je vše, co víme.
Očekáváme, že funkce hustoty pravděpodobnosti chybového signálu bude rovnoměrná
  Použili jsme g jako nezávislou proměnnou, abychom omezili zmatek, protože x se používá pro signál…

## Slide 70: Určení energie chybového signálu
Chybový signál má střední hodnotu a = 0, což znamená, že jeho energie bude jeho rozptyl: Pe = De
Tento rozptyl můžeme vypočítat pomocí definičního vzorce:
A takto to závisí na velikosti A a počtu kvantovacích úrovní L:

## Slide 71: Získání SNR
Nyní máme "dobrý" výkon a "špatný" výkon a můžeme je zapojit do výpočtu SNR:
Pamatujte, že máme b bitů a L = 2b úrovní kvantizace, abychom mohli SNR dále masírovat na:
Konstanta 1.76 závisí na signálu (bude jiná pro jiné signály než kosinus)
Ale 6 dB je důležitá hodnota pro kvantizaci:
  Přidání 1 bitu = > zlepšení SNR o 6 dB
  Odstranění 1 bitu = > zhoršení SNR o6 dB
#quant_SNR

## Slide 73: Plán
Opakování základů a připomenutí dat
Stacionarita Ergodicita a časové odhady Korelační koeficienty podrobněji Spektrum náhodného signálu – spektrální hustota výkonu Energie náhodných signálů Bílý šum Barvení bílého šumu a filtrování náhodných signálů obecně Dobré a špatné signály – poměr signálu k šumu Kvantování Shrnutí

## Slide 74: Shrnutí I
Stacionarita – chování náhodného signálu není závislé na čase.
Ergodicita – vše lze odhadnout z jedné realizace
  Souborové odhady jsou nahrazeny časovými odhady.
Korelační koeficienty R[k] lze snadno odhadnout ze signálu
  Vychýlený odhad – při vysokých hodnotách vyblednou
  NEychýlený odhad – matematicky správně, ale velmi nerealizovatelná pro vysoké hodnoty
Spektrum náhodných signálů je dáno vspektrální hustotou výkonu (PSD)
  Lze odhadnout z korelačních koeficientů pomocí DTFT (Wiener-Khinchin)
  … nebo přímo ze signálu, robustnost může být problém, takže přemýšlejte o zprůměrování několika odhadů (Welch).

## Slide 75: Shrnutí II
Sílu náhodného signálu lze odhadnout několika způsoby
  Podle definice, R[0], rozptyl D, integrace PSD.
  Nepotřebujeme vidět signál, abychom odhadli jeho energii.
  Energie ve frekvenčním pásmu je dán integrací PSD, násobte 2.
Bílý šum má plochou PSD
  Protože PSD je DTFT korelačních koeficientů, může být ploché pouze pro R[0] nenulové a všechny ostatní nulové.
  To může platit pouze pro náhodný signál s nekorelovanými vzorky.
  Bělost není dána hodnotami vzorků náhodného signálu.
Náhodné signály (stejně jako jakékoli jiné) lze filtrovat
  “umocněné” frekvenční charakteristiky |G(ejω)|2 modifikuje PSD náhodného signálu
  Po filtrování již bílý šum není bílý.

## Slide 76: Shrnutí III
Poměr signálu k šumu (SNR) udává poměr dobrých a špatných signálů, je v decibelech.
  Kladné SNR: dobrý signál je silnější.
  Záporné SNR: špatný signál je silnější
  Nulové SNR: Mají stejné energie.
Kvantování zavádí kvantizační šum, který poškozuje signál
  SNR lze určit výpočtem nebo teoreticky
  Magická hodnota 6 dB pro 1 bit.