## Slide 1: Základy zpracování obrázků
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky images – děkuji Petru Pálkovi za mnoho Python rad
Signály a systémy (ISS): Základy zpracování obrázků
ISS 08

## Slide 2: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 3: Připomenutí 1D signálu
Zůstaneme u signálů s diskrétním časem x[n].
Typický 1D signál má N vzorků, od x[0] do x[N-1]
V C nebo Pythonu jej reprezentujeme polem.

## Slide 4: Obrázky mají více rozměrů než 1D
2D – fotografie ve stupních šedi Vícenásobné 2D – barevná fotografie 3D – medicínské zobrazování, mračna bodů (hloubková informace, Kinect) Video – čas je jiná dimenze

## Slide 5: Reprezentace obrázku jako matice
K
L
x[k,l] jsou "obrazové prvky" – pixely
Horizontální rozměr – K řad
Vertikální rozměr – L sloupců

## Slide 6: Reprezentace pixelů
Pro skladování – kvantizace
  8 bitů – standardní bitová hloubka
  16 nebo 24 bitů – vysoký dynamický rozsah (HDR)
Barevné obrázky – několik různých barevných modelů(RGB, CMYK, …)
Při čtení, hodnoty 0... 255 (pro 8 bitů).
Pro výpočty je lepší normalizovat na [0... 1] a hodnoty reprezentovat jako floats
#reading_and_visualization

## Slide 7: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 8: Operace s jednotlivými pixely
Jas – přičtení konstanty ke každému pixelu: y[k,l] = x[k,l] + a
  Vyšší jas pro a > 0
  Nižší jas pro a < 0
Kontrast – vynásobení každého pixelu konstantou: y[k,l] = a x[k,l]
  Vyšší kontrast pro a > 1
  Menší kontrast pro a < 1
Negativ (inverze barev): y[k,l] = 1 – x[k,l]
#pixel_operations_brightness #pixel_operations_contrast #pixel_operations_inversion

## Slide 9
Úprava jasu:
# Zvýšení jasu
a = 0.5
y = x + a
# Snížení jasu
a = -0.5
y = x + a

## Slide 10
Úprava kontrastu:
# Zvýšení kontrastu
a = 1.5
y = x * a
# Snížení kontrastu
a = 0.8
y = x * a

## Slide 11
Inverze:
# Inverze
a = 0.5
y = 1 - x

## Slide 12: A co špatné hodnoty?
Jestliže x[k,l] < 0 nebo x[k,l] > 1 po našem výpočtu můžeme
Ať jsou ... možná se to opraví v dalším výpočtu
Nedělat nic a doufat, že to vizualizační funkce opraví (v případě, že pro barevnou mapu určíme dolní a horní mez, tak to udělají).
Oříznout ručně

## Slide 13: Prahování
Převod obrázků ve stupních šedi na černobílé (vhodné pro text, noty atd.)
  V případě, že je x[k,l] nad prahovou hodnotou, nastavte ji na 1.
  Jinak 0.
#pixel_operations_thresholding

## Slide 14
Prahování:
# Prahování
thr = 0.5
y = np.zeros(x.shape)
y[x > thr] = 1

## Slide 15: Ekvalizace histogramu
Velmi častá operace zpracování obrazu Vypočítáme histogram hodnot (můžeme použít původní kvantizaci nebo definovat intervaly ručně) Odhadujeme distribuční funkci (CDF) – viz minulá přednáška. Odhadujeme mapovací funkci, která CDF "narovná", čímž získáme barevné mapování. Barvy mapujeme pomocí tohoto mapování … a zkontrolujeme výsledný histogram
#pixel_operations_histogram_eq

## Slide 16
Ekvalizace histogramu:
# Nastavení počtu "chlívků"
bins = np.linspace(0,1,283)
# Histogram a distribuční funkce (CDF)
hist,_ = np.histogram(x.flatten(), bins)
binsvisu = bins[:-1]
cs = np.cumsum(hist / img.size)
# Nový obrázek s namapovanými hodnotami...
y = cs[((x * 256).astype(int))]
# Histogram a distribuční fce (CDF) nového obrázku
hist,_ = np.histogram(y.flatten(), bins)
binsvisu = bins[:-1]
cs = np.cumsum(hist / img.size)

## Slide 17: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 18: Filtrování
Proč? pro získání nového signálu s požadovanými vlastnostmi
Připomenutí 1D filtrace – pouze FIR!
signal
filter
signal

## Slide 19: Připomenutí 1D FIR filtrace – konvoluce s impulsní odezvou
k je pomocná proměnná, obvykle neběží od -ꝏ do +ꝏ.
Začněme přejmenováním signálů z x[n] a h[n] na x[k] a h[k] a překlopením h[k] na h[-k]

## Slide 20
A pokračujte výpočtem výstupních vzorků pro různá -ka
Σ
Σ
Σ

## Slide 21: 1D konvoluce – shrnutí
Překlopte impulsní odezvu
Pro všechny smysluplné výstupní vzorky
  Posuňte překlopenou impulsní odezvu na dané „“
  Vynásobte
  Sečtěte
  Výsledek zapište do y[n]

## Slide 22: 2D filtrace – konvoluce s 2D impulsní odezvou
Terminologie – h[k,l] se nazývá
  koeficienty filtru
  impulsní odezva
  maska
  konvoluční jádro
Zatímco pro 1D respektujeme kauzalitu (h[n] = 0 pro n < 0), pro 2D je maska h[k,l] obvykle symetrická.
Chceme koeficienty h[k,l], aby:
  dávaly nějaký smysl a dělaly, co chceme
  neměnily dynamiku signálu

## Slide 24: Co dělat s hranami?
Smiřte se s tím, že výsledný obrázek bude menší
Přidejte nuly kolem původního obrázku, aby jádro konvoluce mělo vždy vzorky ke zpracování – výchozí funkce filtrovacích funkcí (1D i 2D).
Opakujte 1. a poslední řádek a 1. a poslední sloupec tolikrát, kolikrát je potřeba.
Zabalte obrázek do "trubice" po řádcích a po sloupcích.

## Slide 25: Příklady typických filtrů
Drát
Vyhlazování Zaostřování
Operátory Sobel – detektory hran
Vodorovné hrany Svislé hrany
  Potřebujeme zpracovávat vzorky menší než nula – umíme brát absolutní hodnotu
Oba operátory Sobel společně
#2d_filter_examples

## Slide 26
Příklady 2D filtrů:
# 1) Filtr typu "drát"
h = [[1]]
y = convolve2d(x,h)
print(h) # h = [[1]]

## Slide 27
Příklady 2D filtrů:
# 2) Vyhlazovací filtr
h = np.ones((3,3)) / 9
y = convolve2d(x,h)
print(h) # h = [[0.11111111 0.11111111 0.11111111] # [0.11111111 0.11111111 0.11111111] # [0.11111111 0.11111111 0.11111111]]

## Slide 28
Příklady 2D filtrů:
# 3) Zaostřovací filtr
h = –np.ones((3,3))
h[1,1] = 9
y = convolve2d(x,h)
print(h) # h = [[-1.0 -1.0 -1.0] # [-1.0 9.0 -1.0] # [-1.0 -1.0 -1.0]]

## Slide 29
Příklady 2D filtrů:
# 4) Vertikální (svislý) detektor hran
hv = np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]])
yv = np.abs(convolve2d(x,hv))
print(hv) # hv = [[-1 0 1] # [-2 0 2] # [-1 0 1]]

## Slide 30
Příklady 2D filtrů:
# 5) Horizontální (vodorovný) detektor hran
hh = np.array([[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]]) # hh = hv.T
yh = np.abs(convolve2d(x,hh))
print(hh) # hh = hv^T = [[-1 0 1] ^T = [[-1 -2 -1] # [-2 0 2] [ 0 0 0] # [-1 0 1]] [ 1 2 1]]

## Slide 31
Příklady 2D filtrů:
# 6) Horizontální (vodorovný) a zároveň vertikální (svislý) detektor hran
y = yv + yh # POZOR: sčítáme obrázky (resp. pixely), nikoliv filtry

## Slide 32: Odšumování obrázků
Odstraňte šum, ale zároveň zachovejte okraje v obraze…
Odšumování s maskou 9 x 9 a hodnotami 1/81 – odstraňuje šum, ale také rozmazává okraje.
Mediánová filtrace je nelineární operace:
Připomínka, co je medián:
  Seřaďte všechny hodnoty ve vzestupném pořadí
  Vyberte si ten uprostřed
Medián není průměr! Pro x = [[1 1 1], [1 1 1], [0 0 0]]
    Medián je 1 – hrany jsou zachovány
    Průměr je 2/3 – hrany jsou rozmazané
#denoising_mean_vs_median

## Slide 33
Odšumování obrázků:
# 7) Filtr k odšumování obrázků – PRŮMĚROVÝ
h = np.ones((9,9)) / 81 # Je to dolní propusť (low-pass)
ysq = convolve2d(xsq,h)
# 8) Filtr k odšumování obrázků – MEDIÁNOVÝ
ysq = medfilt(xsq,9)

## Slide 34: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 35: Spektrální analýza
Úkol:
  Určete, co je v signálu na různých frekvencích
Vždy se ptáme:
  Kde je daná frekvence
  Kolik signálu (obrázku) je na dané frekvenci
  Posun (fáze) signálu (obrázku) na dané frekvenci
Proč ?
  Vizualizace Extrakce příznaků (vzpomeňte si na strojové učení, resp. "umělou inteligenci") Filtrace (převod na spektrální doménu a její násobení může být efektivní) Kódování (vzpomeňte si na JPEG)

## Slide 36: Připomeňme, jak jsme prováděli spektrální analýzu pro 1D signály
Korelace
Určení podobnosti
Projekce do bází
Notace
  x[n] je neznámý signál
  a[n] je známý (generovaný) analytický signál
  c je výsledný koeficient kvantifikující korelaci / podobnost / sílu projekce
Stejně!
}

## Slide 37: Nejprve jsme vyzkoušeli spektrální analýzu s kosinovými bázemi
Brzy jsme ale narazili na problém s fází – signální "vlna" nemusí mít nutně nulovou fázi jako kosinus…

## Slide 38: Ukázka správného chování

## Slide 39: Stále správné chování

## Slide 40: Špatný – sinus není podobný s kosinem…

## Slide 41: Řešení - komplexní exponenciály, které obsahují obojí, kosinus i sinus

## Slide 42: 1D ultimátní výsledek – Diskrétní Fourierova transformace – DFT
Co nám říká?
  Index k nám říká, jaká frekvence
  Absolutní hodnota, modul |X[k]| nám říká, kolik
  Fáze, úhel, argument, fázový posuv arg X[k] nám říká, jak posunutý
Symetrie DFT: X[k] = X*[N-k],
  |X[k]| = |X[N-k]|
  arg X[k] = - arg X[k]
DFT je efektivně vypočítán pomocí FFT (pro N = mocniny čísla 2)

## Slide 43: Nyní konečně 2D
Korelace
Určení podobnosti
Projekce do bází
Notace:
  x[k,l] je neznámý signál (obrázek)
  a[k,l] je známý (generovaný) analytický signál (obrázek)
  c je výsledný koeficient kvantifikující korelaci / podobnost / sílu projekce
We have seen this, it’s boring, it’s all the time the same … SORRY IT REALLY IS !
Stejně!
}

## Slide 44: Analýza obrázku pomocí jednoduchých analytických signálů
Pro demonstraci definujeme malé obrázky o velikosti 100 x 100 pixelů.
Musíme změnit barevnou mapu, abychom byli schopni vizualizovat kladná i záporná čísla.
Stejnosměrný analytický signál a[k,l] = 1: nejhloupější, ale stále schopný určit průměrný jas v obrázku #dc_image_analysis
Analýza s kosinem běžícím v jednom směru
  Kosinus v každé řadě – 1 periody, všechny řady jsou stejné
  Kosinus v každé řadě – 2 periody, všechny řady jsou stejné
  Podobně pro kosiny v každém sloupci jsou všechny sloupce stejné
#cosine_analysis

## Slide 45
Analýza pomocí stejnosměrných signálů (DC):

## Slide 46
Analýza pomocí cosinů v řádcích (1 perioda cosinu – kladná / záporná část):

## Slide 47
Analýza pomocí cosinů v řádcích (2 periody cosinu – kladná / záporná část):

## Slide 48
Analýza pomocí cosinů ve sloupcích (1 perioda cosinu – kladná / záporná část):

## Slide 49
Analýza pomocí cosinů ve sloupcích (2 periody cosinu – kladná / záporná část):

## Slide 50: Analýza s kosinusy v obou směrech
Dosud jsme viděli kosinus v každém směru zvlášť, jako např.
Ale můžeme také běžet s oběma tak, že zařídíme závislost argumentu na obou k a l:
#cos_both_directions
Můžeme to zobecnit na
kde
  m/K – je normalizovaná vodorovná frekvence
  n/L – je normalizovaná svislá frekvence

## Slide 51
Analýza pomocí cosinů v obou směrech (1 perioda cosinu – kladná / záporná část):
3 periody cosinu vodorovně (řádkově)
7 period cosinu svisle (sloupcově)
3 periody cosinu vodorovně (řádkově) + 7 period cosinu svisle (sloupcově)

## Slide 52: Jaké jsou rozumné rozsahy frekvencí?
Pro m/K a n/L jsou hodnoty 0 ... 1/2 OK
Hodnota = 1/2 povede k nejrychleji se měnícímu kosinovému znaménku v každém vzorku: cos (2 π ½ k) = cos (π k)
Proto bychom měli omezit m na 0…K/2 a n na 0…L/2
K
L
x[k,l]
X[k,l]
K/2
L/2
0
0

## Slide 53: Poznámky k 1D frekvencím
U 1D signálů je jedna osa obvykle čas v sekundách
Pro spojité časové signály definujeme frekvenci v Hz: Vzorkovací frekvence je počet vzorků za sekundu Normalizovaná frekvence je skutečná frekvence nad vzorkovací frekvencí V 1D spektrální analýze získáme výsledky – koeficienty X[k] pro normalizované frekvence (N je počet vzorků) V případě potřeby se skutečná frekvence získá denormalizací:
    je v [Hz]

## Slide 54: Poznámky k 2D frekvencím
U 2D signálů jsou tyto dvě osy rozměry obrazu
U souvislých obrazů definujeme frekvenci jako události na jednotku délky – nejčastěji body na palec (dpi) Vzorkovací frekvence je počet pixelů na palec Normalizovaná frekvence je skutečná frekvence nad vzorkovací frekvencí Ve 2D spektrální analýze získáme výsledky – koeficienty X[m,n] pro normalizované frekvence (K je svislá velikost obrazu, L je vodorovná velikost) V případě potřeby se skutečná frekvence v událostech na palec získá denormalizací:

## Slide 55: Problém analýzy s kosiny…
Zatím jsme viděli pěkné výsledky, protože jsme pracovali s "neznámými" signály s nulovou fází.
V případě, že dojde ke změně fáze, narazíme na stejný problém jako u 1D – koeficienty podobnosti (korelace, projekce) mohou být u velmi podobných signálů nízké!
#cosine_analysis_problem

## Slide 56
Problém cosinové analýzy (2 periody cosinu – kladná / záporná část):

## Slide 57: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 58: 2D diskrétní Fourierova transformace – 2D DFT
Řešením jsou (opět) komplexní exponenciály obsahující jak cos, tak sin složku
Z 1D DFT na 2D DFT
kde
k,l jsou indexy vstupních pixelů
m,n jsou indexy četností výsledných koeficientů X[m,n]
m/K jsou normalizované vodorovné frekvence
n/L jsou normalizované svislé frekvence
numpy.fft.fft2, podívejme se však na několik př. provedených "ručně"

## Slide 59: #2d_dft_examples
Vizualizace x[k,l] a reálné i imaginární části a[k,l] a x[k,l] a[k,l]
m=0, n=0 – 2D DFT vypočítá součet všech pixelů
m=0, n=1 – 2D DFT se degraduje na součet 1D DFT v řádcích (1 otočení komplexní exp.)
m=3, n=0 – 2D DFT se degraduje na součet 1D DFT ve sloupcích (3 otočení komplexní exp.).
m=4, n=7 – plná 2D DFT

## Slide 60
Ukázka 2D DFT (1):

## Slide 61
Ukázka 2D DFT (2):

## Slide 62
Ukázka 2D DFT (3):

## Slide 63
Ukázka 2D DFT (4):

## Slide 64: Vyřeší 2D DFT problém s posunutím fáze?
Viděli jsme, že jednoduchá analýza s kosinem má problém se stejným obrázkem, který je posunut (cos vs. sin).
Zkusme si některé posuny a podívejme se na výsledný koeficient 2D-DFT.
#2d_dft_shifts
ANO, 2D DFT problém vyřeší
  Amplituda X[m,n] nám dává správnou odpověď na otázku "kolik”
  Úhel X[m,n] nás informuje o tom "jak posunutý”

## Slide 65
Posuvy v rámci 2D DFT:

## Slide 66: 2D DFT je 21D DFT
Se známým vzorcem ea+b = eaeb, můžeme ukázat, že
… nebo naopak.
Aby bylo možné 2D DFT implementovat jako
  posloupnost 1D-DFT v řádcích následovaná 1D-DFT ve sloupcích
  nebo naopak.

## Slide 67: Příklady 2D DFT pro reálné signály
Ukazuje pouze amplitudu
Magnitudy mají vysoký dynamický rozsah – potřebujeme nějaké úpravy…
  Ruční nastavení limitů barevné osy
  Použití logaritmu…
Lena – reálné obrazy mají tendenci mít frekvence soustředěné kolem nuly
Abychom viděli významný podíl vysokých frekvencí, generujeme umělý signál – čtverce + šum.
#2d_dft_lena_squares (zpět na původní velikost 512x512 pixelů)

## Slide 69: DFT vytváří body !
Pamatujte – rozsah "užitečných" normalizovaných frekvencí pro 1D byl od 0 do 1/2 (tj. k = 0... N/2), ale počítáme ho pro plný rozsah k=0... N-1
Totéž platí pro 2D DFT, výsledky také získáváme pro plné rozsahy o m = 0…K-1, a n = 0…L-1
K
L
x[k,l]
K
L
X[k,l]

## Slide 70: Symetrie ve 2D DFT
V 1D jsme měli symetrii
Ve 2D máme také symetrii
Určení počtu platných hodnot ve 2D je složitější, ale rovná se počtu vzorků: K x L
Díky fftshift, můžeme hodnoty přeuspořádat tak, aby ve středu byly nulové frekvence.
#2d_dft_full
K/2
0
K-1
0
L/2
L-1

## Slide 72: Inverzní 2D DFT
Podobně jako u 1D inverzní DFT můžeme definovat 2D inverzní DFT
  Nezapomeňte na fázi!
Lze jej použít pro frekvenční filtraci vynásobením 2D DFT Y[m,n] = M[m,n] X[m,n], kde M[m,n] se nazývá maska
  Pozor na symetrie – výsledné spektrum musí být symetrické, než ho proženete 2D-IDFT !
#2d_dft_idft_filtering

## Slide 73: Filtrování v obrazové a spektrální doméně
V obrazové doméně se filtrace provádí konvolucí (viz 1. část této přednášky)
Ve frekvenci jsme to udělali vynásobením maskou: Y[m,n] = M[m,n] * X[m,n]
Proč na obrázku vidíme pruhy vyplývající z obdélníkové masky? Viz odpovídající impulsní odezva 2D filtru
  Můžeme ho (samozřejmě) získat pomocí 2D-IDFT + přeskupení vzorků tak, aby 0 byla uprostřed.
  2D kardinální sinus je zodpovědný!
#filter_corresponding_to_rectangular_freq_mask

## Slide 74: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 75: Proč ?
Lidé nemají rádi komplexní exponenciály Lidé nemají rádi symetrie a "zbytečné" hodnoty... Pro obrázek K x L chceme, aby reálné hodnoty K x L plně reprezentovaly obraz.

## Slide 76: 1D diskrétní cosinová transformace – DCT
Pro DFT byly frekvence komplexních exponenciál k/N – tj. dělaly celočíselný počet period na N vzorků: 1,2,3, ...
  Výsledkem je N komplexních čísel, pouze N/2 z nich je unikátních.
DCT pracuje s kosinusy, které rostou s polovinou periody, tj. 0.5, 1, 1.5, …
  Výsledkem DCT je N reálných čísel, všechna jsou jedinečná. Normalizační koeficienty se také liší od DFT
#dct_1d ručně a pomocí scipy.fftpack.dct

## Slide 77: 2D diskrétní kosinová transformace
Podobně jako 2D-DFT – báze běží oběma směry
Podobně jako u 2D-DFT, může být 2D-DCT implementována jako
  posloupnost 1D-DCT v řádcích následovaná 1D-DCT ve sloupcích
  nebo naopak
Nejznámější jsou 8x8 2D-DCT báze (JPEG)
scipy.fftpack.dctn

## Slide 78: Filtrování v DCT doméně
Získejte DCT koeficienty X[m,n]
Aplikujte masku: tentokrát nemusí respektovat žádné symetrie: Y[m,n] = M[m,n] X[m,n]
Použití inverzní DCT
#dct_filtering

## Slide 79: 2D-DCT je klíčová operace v kompresi obrázků JPEG
Segmentace obrázkuu do bloků 8x8 pixelů
Výběr pouze nejdůležitějších koeficientů DCT
Různé techniky pro kódování koeficientů

## Slide 80: Plán
1D vs. 2D signály
Základní operace s jednotlivými pixely Filtrování obrázků Spektrální analýza obrázků – základy 2D diskrétní Fourierova transformace (2D DFT) 2D diskrétní kosinová transformace (2D DCT) Shrnutí

## Slide 81: Shrnutí I.
Obrázek je 2D signál
Filtrování
  2D konvoluce, analogie s 1D FIR filtry
  Žádná zpětná vazba (IIR) v obrázcích
Přetažením masky přes obraz, vynásobením všeho, co je pod ní, jejími koeficienty, sečtení.

## Slide 82: Shrnutí II.
Frekvenční analýza ve 2D
  Podobně jako 1D – projekce do bází
  Frekvence obrazu mají také určitý smysl.
  Kosinové báze jsou dobrým cvičením, ale mají problém s fázemi vstupního obrazu.
2D DFT
  Projekce/podobnost/korelace s komplexními exponenciálami
  Výsledné koeficienty X[m,n] jsou komplexní – amplituda a fáze.
  Spousta symetrií ve výsledné DFT matici
  Pro filtrování můžeme použít spektrum, dbáme na to, aby maska byla také symetrická.

## Slide 83: Shrnutí III.
2D DCT
  2x "pomalejší" báze než DFT
  Trochu složitější definice
  Produkuje skutečné koeficienty, nízké frekvence (pouze!) na začátku.
  Používáno ve formátu JPEG