## Slide 1: Signály se spojitým časem
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky continous_1, fs, ft.
Signály a systémy (ISS): Signály se spojitým časem
ISS 09

## Slide 2: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 3: Vzpomeňte si na 1. přednášku ... Funkce a posloupnosti
Signály se spojitým časem, spojité signály (analog, reálný svět) jsou definovány pro všechny časy t.
  Z matematického hlediska jsou to funkce x(t)  kulaté závorky
Signály s diskrétním časem, diskrétní signály, vzorkované signály (počítač, digitální svět), vzorkované signály jsou definovány pouze pro celočíselné časy (vzorky) n.
  Z matematického hlediska jsou to posloupnosti x[n]  hranaté závorky.

## Slide 4: Signály se spojitým časem
Čas (vodorovná osa) je v sekundách [s]
Frekvence budou opravdové – v
Signály se spojitým časem jsou skutečně definovány pro všechny časy.
Při plotění použijeme nějaký malý časový krok a určitě využijeme plot.
Připomínka – u signálů s diskrétním časem jsme buď zdůraznili, že jsou diskrétní, nebo jsme použili stem, nebo nám to bylo jedno a použili jsem plot.
#continuous_plotting
Při generování signálu v Pythonu (nebo jiném programovacím jazyce) můžete s výhodou využít podmíněného indexování.
#use_conditions

## Slide 5
Podmíněné indexování v Pythonu:
t = np.arange(-3,3,0.01)
x = np.zeros(t.shape)
x[(t > -2) & (t < 2)] = 2

## Slide 6: Časové modifikace spojitých signálů
Otočení časové osy: y(t) = x(–t)
Základní časové posuny
  Zpoždění – posun doprava: y(t) = x(t – τ)
  Předběhnutí – posun doleva: y(t) = x(t + τ)
Otočení časové osy a časové posuny:
  Otočení a posun doprava: y(t) = x(–t + τ)
  Otočení a posun doleva: y(t) = x(–t – τ)
Nejste si jistí? Proveďte kontrolu:
  Vyberte důležitou „událost“ v signálu
  U upraveného signálu vyhodnoťte časovou modifikaci pro tuto událost
  Podívejte se na výsledný čas v původním signálu.
    Nastává stejná událost jako v modifikovaném? OK
    Jiná událost? CHYBA, UDĚLEJ TO ZNOVU
#time_modifications

## Slide 7
Časové modifikace signálu:
# x(t)
t = np.arange(-3,3,0.01)
x = np.zeros(t.shape)
ii = np.argwhere((t > -1) & (t < 1))
x[ii] = (t[ii] + 1) / 2
--------------------------------------------
# y(t) = x(-t)
y = np.zeros(t.shape)
tmod = -t;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = (tmod[ii] + 1) / 2
--------------------------------------------
# y(t) = x(t-1)
t = np.arange(-3,3,0.01)
y = np.zeros(t.shape)
tmod = t-1;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = (tmod[ii] + 1) / 2

## Slide 8
Časové modifikace signálu:
# y(t) = x(t+2)
t = np.arange(-3,3,0.01)
y = np.zeros(t.shape)
tmod = t+2;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = (tmod[ii] + 1) / 2
------------------------------------------------
# y(t) = x(-t-1)
t = np.arange(-3,3,0.01)
y = np.zeros(t.shape)
tmod = -t-1;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = (tmod[ii] + 1) / 2
------------------------------------------------
# y(t) = x(-t+2)
t = np.arange(-3,3,0.01)
y = np.zeros(t.shape)
tmod = -t+2;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = (tmod[ii] + 1) / 2

## Slide 9: Úprava rychlosti času ...
Kontrakce, zrychlení času: y(t) = x(m t) pro m > 1 – vše poběží rychleji
Dilatace, zpomalení času: y(t) = x(m t) pro m < 1 – vše poběží pomaleji.
V reálném světě se nám málokdy podaří zpomalit nebo zrychlit čas, ale toto know-how můžeme využít k výpočtu / vykreslení rychlejšího nebo pomalejšího signálu, pokud známe ten původní.
#time_contraction_dilation

## Slide 10
Kontrakce a dilatace času:
# x(t)
t = np.arange(-3,3,0.01)
x = np.zeros(t.shape)
ii = np.argwhere((t > -1) & (t < 1))
x[ii] = np.cos(t[ii] * np.pi / 2)
--------------------------------------------
# Kontrakce (zrychlení) času
y = np.zeros(t.shape)
tmod = t * 2;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = np.cos(tmod[ii] * np.pi / 2)
--------------------------------------------
# Dilatace (zpomalení) času
y = np.zeros(t.shape)
tmod = t / 3;
ii = np.argwhere((tmod > -1) & (tmod < 1))
y[ii] = np.cos(tmod[ii] * np.pi / 2)

## Slide 11: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 12: Konstantní signál
Diskrétní: x[n] = const
Spojitý: x(t) = const
Konstantní (D.C. = stejnosměrné) signály jsou velmi užitečné – nezapomeňte na nabíjení mobilního telefonu 
Konstantní signál má nula frekvencí.
#constant_signal

## Slide 13: Jednotkový skok a Jednotkový impuls – diskrétní
Jednotkový skok: všechny vzorky pod n = 0 jsou nulové:
Jednotkový impulz: všechny vzorky kromě n = 0 jsou nulové:
Jednotkový impuls může být dán jako rozdíl základních a posunutých jednotkových skoků: δ[n] = σ[n] – σ[n – 1] #discrete_unit_step_pulse

## Slide 14
# Jednotkový SKOK (diskrétní) # Jednotkový IMPULS (diskrétní)

## Slide 15: Jednotkový skok ve spojitém čase
Jednotkový skok: signál pod t = 0 je nula:
Jednotkový impuls by měl být definován jako:
Je však obtížné derivovat jednotkový impuls, protože derivace v t = 0 není definována.
Proto definujeme přibližný (hladký) jednotkový krok o šířce Δ a odvodíme jej:
#unit_step_derivation

## Slide 16
# Jednotkový SKOK ve spojitém čase
# Hladký jednotkový SKOK o délce Δ (aproximace)

## Slide 17: Diracův impuls
Povrch – "mocnost” je:
Když běžíme s Δ k nule (limita), tak dostaneme Diracův puls:
  Šířka je nula, hodnota je nekonečno.
  Povrch je však stále 1
Matematici to často odmítají nazývat funkcí a raději ji nazývají rozdělením.
Obvykle to vykreslujeme jako čtverec se šipkou směřující do “nekonečna”.
Diracův impuls nelze generovat – je to (velmi užitečný!) teoretický konstrukt
#dirac

## Slide 18
# Diracův impuls

## Slide 19: Vzorkovací vlastnost Diracova pulzu
Dirac je relativně agresivní při vynásobení signálem x(t):
  nastaví vše na nulu, kromě t = 0.
Při integraci je výstupní hodnotou x(0): signál byl vzorkován:
V případě, že posuneme Diracův impuls na čas τ, dostaneme podobné chování
Tuto vlastnost využijeme při vysvětlování vzorkování.
#dirac_sampling

## Slide 20
# Vzorkovací vlastnost Diracova impulsu

## Slide 21: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 22: Periodické signály – spojité
Periodické signály se opakují…
Můžeme najít takové T, že x(t + T) = x(t)
T se nazývá perioda, ale může existovat i několik T-ček…
T1 je nejmenší, nazýváme ji základní periodou.
Periodické signály mají základní frekvence v 1/s (Hertz, Hz):
Často pracujeme s kruhovou/úhlovou frekvencí/rychlostí
#periodic_continuous

## Slide 23: Periodické signály – diskrétní
Můžeme najít takové N, že x[n + N] = x[n],
N se nazývá perioda, ale může existovat i několik N-ek …
N1 je nejmenší: základní perioda.
Periodické signály mají základní normovaná frekvence v []:
Často pracujeme s normovanou kruhovou/úhlovou frekvencí/rychlostí
Převod z N1 na f1 a ω1 je přímočarý, ale ne naopak.
#periodic_discrete

## Slide 24: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 25: Okamžitý výkon signálu
Pamatujte na Ohmův zákon:
Proto definujeme okamžitý výkon pro diskrétní i spojité signály jako:
Amplituda není potřeba, když pracujeme se skutečnými signály, ale neměli bychom na ni zapomínat u komplexních signálů ... a v ISS máme komplexní signály !

## Slide 26: Energie a výkon signálů
Energie je dána jako součet (diskrétní signály) nebo integrál (spojité signály) okamžitého výkonu za časový interval:
Střední výkon je normalizován délkou časového intervalu:
Efektivní hodnota (RMS = root mean square) je velikost stejnosměrného signálu s ekvivalentním výkonem:
#powers

## Slide 27: Výkon periodických signálů a kosinu
Při určování výkonu periodických signálů je rozumné počítat přes jednu periodu (a normalizovat jí): N1 (diskrétní) a T1 (spojité).
Výpočítání výkou kosinu je základní úlohou: T1 a úhlová frekvence ω1:
Pomocí základního vzorce můžeme vyjádřit výkon jako
Integrál libovolného počtu period kosinu je 0, takže výkon je:
#cosine_power

## Slide 28
# Výkon:
# Výkon cosinu:

## Slide 29: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 30: Co požadujeme?
Z jakoukoliv spektrální analýzu chceme znát:
  Kde jsou frekvence v signálu
  Jak silný je signál na dané frekvenci– “kolik”
  Jaká je fáze signálu na dané frekvenci – “jak posunutý”.
Nyní máme periodický signál a viděli jsme, že se může skládat z
  Ze stejnosměrné hodnoty
  Nejpomalejší složky (základní frekvence)
  Harmonicky příbuzné složky v násobcích této frekvence:
Definujeme Fourierovy řady
  Jedná se o řadu, ne o funkci, budeme pracovat s koeficienty!
  Budou "sedět" na dané frekvenci.

## Slide 31: Reálná formulace FS
FS bychom mohli zapsat jako reálnou funkci
  c0 je konstantní složka
  Ck je amplituda na frekvenci kω1
  Φk je fáze na frekvenci kω1
To by ale výpočet koeficientů značně zkomplikovalo
  Vzpomeňte si na problémy s fází kosinu pokaždé, když jsme se ho snažili použít pro analýzu…

## Slide 32: Komplexní formulace FS
Komplexní forma FS je praktičtější a častější:
  c0 je konstantní složka
  ck je komplexní koeficient náležící frekvenci kω1
    Jeho amplituda|ck| určuje "sílu" signálu na dané frekvenci
    Jeho fáze arg(ck) dukončuje "posun" signálu na dané frekvenci.
    Potřebujeme ck na kω1 a c-k na –kω1 k sečtení reálných kosinů – stejný trik, jaký jsme použili pro DTFT.
Výše uvedený vzorec se nazývá vzorec syntézy
Hodnoty a polohy koeficientů ck se nazývají spektrum (pamatujte, že "spektrum" je obecný termín).
Jsou komplexní, takže budeme potřebovat 2 grafy – velikosti a fáze.

## Slide 33: Vztahy mezi reálnou a komplexní formou
Převod lze snadno provést rozdělením kosinu na součet dvou komplexních exponenciál:
Po přeuspořádání:
Vidíme tedy převod „reálného -> komplexní“ a naopak:
Pro reálné signály x(t) musí existovat symetrie koeficientů:
#cos_complex_exp

## Slide 34: Výpočet FS koeficientů – analyzační vzorec
Pomocí FS vlastně rozkládáme signál (promítáme, počítáme podobnost s, počítáme korelaci s) na báze
Víme, že projekci lze provést skalárním součinem signálu a analytického signálu.
  Diskrétní: Spojitý:
Signál je periodický, takže má smysl integrovat pouze přes jednu periodu T1 vybranou odkudkoliv:
  od 0 do T1, nebo -T1 /2 do T1 /2 nebo …
Báze FS
  je komplexní, takže je musíme brát v komplexně sdružené formě.
  Má normu T1, (zkuste spočítat integrál její velikosti za jednu periodu T1), takže musíme dělit pomocí T1.

## Slide 35: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 36: Příklady výpočtu FS
Příklady
  x(t) je komplexní exponenciála
  x(t) je kosinus s amplitudou a fází.
  x(t) je posloupnost čtvercových impulzů
Výpočet FS – vždy respektujte pravidlo maximální lenosti!
  Když se podíváme na definiční vzorec – nemůžeme najít koeficienty FS přímo ??
  Ruční integrace (pro "jednoduché" deterministické signály, jako jsou obdélníkové impulsy).
  Numerická integrace – viz další přednáška, dovede nás k DFT.
Procvičte svou intuici
  Pomalu se měnící signál má málo vysokých frekvencí – málo nenulových FS koeficientů, úzké spektrum
  Rychle se měnící signál má spoustu vysokých frekvencí – spoustu nenulových FS koeficientů, široké spektrum
  Hrana nebo impuls v signálu je velmi rychlá změna!

## Slide 37: FS komplexního exponenciály a kosinu
Prostá komplexní exponenciála:
  Toto je jednoduchý případ, protože jej můžeme přímo vztáhnout k vzorci syntézy: c1 = 1, a "sedí" na ω1
Komplexní exponenciála vynásobená konstantou:
  Dtto, koeficient je konstanta
Příklady pro ω1 = 2000π rad/s
#fs_complex_exp
Kosinus s amplitudou a fází:
Viděli jsme, že ho můžeme rozdělit na dvě komplexní exponenciály v ω1 a v -ω1
#fs_cos

## Slide 38: FS řady obdélníkových impulzů
Perioda T1 , výška D a šířka pulzu ϑ.
  Poměr ϑ / T1 se nazývá “střída”
Budeme zde muset provést nějaké to integrování... ale nejprve trochu intuice:
  Jsou zde ostré hrany, takže spektrum bude mít spoustu vysokých frekvencí.
  Úzké (rychlé) pulzy povedou k ještě širšímu spektru
  Široké (pomalé) pulzy povedou k ještě užšímu spektru

## Slide 39: Příprava I – Kardinální sinus
Kardinální sinus je definován jako:
Při nule není zlomek definován, takže definujeme „ručně“ sinc(0) = 1.
Také se tato funkce nazývá "mexický klobouk".
Brzy budeme muset tuto funkci vykreslit jako komplexní čísla – rozdělenou na amplitudy a fáze.
#sinc – dejte si pozor na rozdíl mezi definicí NumPy a mou definicí!

## Slide 40
# Kardinální sinus: sinc()

## Slide 41: Příprava II – integrál z ejxy
Brzy budeme potřebovat konečný integrál:
  Přezdíváno "Eulerův integrál" nebo „Šebestova pomůcka – ŠP“
Některé operace (primitivní funkce, použití a násobení b/b):
Můžeme ověřit, že to funguje i pro x = 0, tedy:

## Slide 42: Nyní je konečně vše připraveno pro FS koeficienty sekvence obdélníkových impulzů…
Podle definice:
But it is enough to integrate from –ϑ/2 to +ϑ/2:
A aplikujte ŠP:
Nyní bychom mohli použít náš oblíbený matematický program (Python, Excell) a nechat ho vy-stem-ovat koeficienty, ale pojďme krok za krokem.

## Slide 43: FS koeficienty sekvence obdéůníkových impulzů – krok 1
Začněme pomocnou funkce s libovolnou úhlovou frekvencí ω.
Tato funkce protne osu ω pro argument funkce rovné π (a její násobky):
Tedy pro frekvenci a její násobky:
#fs_rectangles_auxiliary
… všimněte si rozdělení reálného kardinálního sinusu na amplitudy a fáze
  Kladné reálné číslo má velikost a a fázi nula (nebo pro masochisty libovolný násobek ).
  Záporné reálné číslo má velikost a fázi nebo (nebo pro masochisty jakýkoli lichý násobek ...).
  Můžeme si vybrat fázi nebo dobrovolně, ale budeme se snažit mít kladnou fázi pro kladné hodnoty a zápornou "nalevo"

## Slide 44: FS koeficienty sekvence obdéůníkových impulzů – krok 2
Když je pomocná funkce připravena, můžeme pod ni naplnit FS koeficienty – v násobcích základní úhlové frekvence ω1.
Všimněte si, že jeden koeficient je dán jak jeho amplitudou, tak fází, proto se musíme podívat na oba grafy.
#fs_rectangles_full
Příklad pro f 1 = 1 MHz, tj. T 1 = 1 μs, ω1 = 2x106 π rad/s = 2M π  ϑ = T1 / 2, takže střída je 50 %. Výška D = 6.
#fs_rectangles_1Mhz
… všimněte si, že ωx = 2 ω1, nenulové jsou pouze liché koeficienty (plus c0).

## Slide 46
Příklad:
f 1 = 1 MHz, tj. T 1 = 1 μs, ω1 = 2x106 π rad/s = 2M π  ϑ = T1 / 2, takže střída je 50 %. Výška D = 6.

## Slide 47: Syntéza sekvence obdélníkových impulzů z FS koeficientů
Vezmeme vzorec syntézy a stále přidáváme komponenty
Začínáme s k = 0: konstantní (stejnosměrná) složka
Potom jdem po párech koeficientů ck a c-k abychom zajistili, že neustále přidáváme kosiny.
Vynechání sudých koeficientů , protože odpovídající koeficienty jsou nulové.
#fs_rectangles_1Mhz_synthesis

## Slide 49: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 50: Jednoduché změny signálu
Změna konstantního (stejnosměrného) posunu y(t) = x(t) – 3: pouze ck se změní
Vytvoření záporného signálu y(t) = –x(t): všechny koeficienty ck budou záporné
  Amplituda se nemění
  Fáze se změní z +π nebo –π na nulu a naopak.
Rychlejší signál y(t) = x(2t): celé spektrum bude širší, ale stejné hodnoty ck !
Užší impuls ϑ = T1 / 4, střída 25%, jinak stejné:
  Pomocná funkce bude širší (protože menší ϑ vede k širším lalokům) kardinálního sinusu. Násobky budou stejné jako předtím. Koeficienty budou menší (signál "pracuje méně").
#fs_rectangles_1Mhz_zero_dc
#fs_rectangles_1Mhz_minus
#fs_rectangles_1Mhz_faster
#fs_rectangles_1Mhz_narrower

## Slide 52
#fs_rectangles_1Mhz_zero_dc

## Slide 53
#fs_rectangles_1Mhz_minus

## Slide 54
#fs_rectangles_1Mhz_faster

## Slide 55
#fs_rectangles_1Mhz_narrower

## Slide 56: Posuny signálu
V případě, že je signál zpožděn y(t) = x(t – τ):
Můžeme provést změnu proměnné g = t – τ a ukázat, že:
Ale toto je původní koeficient vynásobený "korekcí":
Chování v amplitudách a fázích:
  Amplitudy se nemění:
  Fáze se mění odečtením lineární funkce se sklonem –τ
#fs_rectangles_1Mhz_delayed #fs_rectangles_1Mhz_advanced

## Slide 57
#fs_rectangles_1Mhz_delayed

## Slide 58
#fs_rectangles_1Mhz_advanced

## Slide 59: Napájení z FS – Parsevalova věta
Pamatujte, že výkon periodického signálu lze získat:
A můžeme mít signál reprezentovaný vzorcem syntézy FS:
Výkon budeme moci získat také sečtením výkonů jednotlivých komplexních exponenciál:
Integrace konstanty přes T1 je konstantou vynásobenou pomocí T1, so:
– výkon lze získat z FS.

## Slide 60: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 61: Fourierova transformace – co chceme
Chceme analyzovat i neperiodické signály. Klademe si tři obvyklé otázky:
  Kde budou frekvence? U neperiodických signálů nemůžeme určit základní frekvenci a její násobky => budeme muset zpracovat celou frekvenční osu
  Výsledkem nebudou koeficienty, ale spektrální funkce X(jω).
  “Kolik?” se zodpoví amplitudou spektrální funkce |X(jω)|
  “Jak posunutý?” se zodpoví fází spektrální funkce arg( X(jω) ).

## Slide 62: Definice FT
Přímé FT (od času k frekvenci):
Inverzní FT (od frekvence k času):
Můžeme to také zapsat jako:
Pro reálné signály, jako obvykle, získáme symetrické spektrum:
Stejně jako dříve nás toto j v notaci zaujalo – proč ne jednoduše X(ω), ale X(jω)?
  Vzpomeňte si na případ DTFT – pro diskrétní signály jsme to neoznačovali X(ω), ale X(ejω) !
Jak získáváme více zkušeností s frekvenčními transformacemi, všimneme si, že přímá a inverzní FT vypadají velmi podobně, až na znaménko.

## Slide 63: Jak jsme se sem dostali?
Pokus odvodit FT z FS "ředěním" periodických signálů...
tlačte T1 k nekonečnu…

## Slide 64
Ve skutečnosti to nefunguje, protože s větším a větším ředěním jsou koeficienty menší a menší
pro T1 = ꝏ, se stávají nulou 

## Slide 65: Z FS na FT správně…
Odkláníme se od definice Fourierových řad:
Chytře modifikujeme pro :
  ck se stane nekonečně malým přírůstkem koeficientu FS dc
  meze integrálu se stanou –ꝏ a +ꝏ.
  ω1 se nestane nulou, ale nekonečně malým přírůstkem dω
  s tím můžeme eliminovat periodu takže
  kω1 se stane libovolnou úhlovou frekvencí ω.
Když je hotovo, získáme:
Ale nazývat výsledek "nekonečně malý přírůstek koeficientu FS děleno nekonečně malým přírůstkem úhlové frekvence„ by bylo hloupé = > spektrální funkce.

## Slide 66: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 67: FT Diracova impulsu δ(t)
Nezapomeňte, že jsme definovali vzorkovací vlastnost Diracova pulzu:
Když stojí v definici FT, vzorkuje komplexní exponenciálu v t = 0.
Integrál je tak redukován na:

## Slide 68
a výsledkem je X(jω) = 1. To je konstantní pro všechny frekvence
  Amplituda je 1
  Fáze je 0
Kontrola intuici: Diracův impuls je velmi rychlý signál, takže by měl mít velmi široké spektrum.

## Slide 69: FT posunutého Diracova impulsu δ(t – τ)
Opět využijeme vlastnosti vzorkování:
Budeme pracovat pouze kolem času τ:

## Slide 70
a výsledkem je Pro tento výraz:
  Amplituda je 1
  Fáze je lineární se sklonem –τ:
Kontrola intuicí: posunutý Diracův impuls je stále velmi rychlý signál, takže by měl mít velmi široké spektrum.

## Slide 71: FT konstantního signálu
Signál se rovná konstantě: x(t) = A
Bez derivování, nastavujeme X(jω) = 2π A δ(ω) a kontrolujeme, že je to správně.
Diracův impuls má vzorkovací vlastnosti i ve frekvenci, takže výsledek bude:
Proto, x(t) = A.
Intuice: velmi pomalý signal by měl mít velmi úzké spektrum.

## Slide 72: FT komplexní exponenciály
Pro
Definujeme a opět zkontrolujeme…
Intuice: signál, který má pouze jednu frekvenci, by měl mít velmi úzké spektrum pouze na této frekvenci.

## Slide 73: FT periodického signálu rozloženého pomocí FS
Periodický signál se základní periodou T1 a úhlovou frekvencí ω1 lze rozložit pomocí Fourierové řady:
… a dozvěděli jsme se, že jedna komplexní exponenciála má spektrální funkci:
Stejně jako všechny Fourierovy transformace, FT je lineární, takže výsledná spektrální funkce bude tvořena sérií posunutých Diracových pulzů, z nichž každý je vynásoben 2π a příslušným koeficientem FS:
Tento trik použijeme při odvozování spektrální funkce vzorkovaného signálu.

## Slide 75: Obdélníkový impuls a jeho FT
Podobná definice jako výše, ale tentokrát puls není periodický.
výška D a šířka impulsu ϑ.
Zde opět budeme muset provést nějkou tu integraci ... ale nejprve trochu intuice:
  Jsou zde ostré hrany, takže spektrum bude mít spoustu vysokých frekvencí. Úzký (rychlý) puls povede k ještě širšímu spektru Široký (pomalý) puls povede k užšímu spektru
Použití definice FT:

## Slide 76: Spektrální funkce obdélníkového impulzu
Využití Šebestovy pomůcky with
Zíkáme:
… kardinální sinus, ale tentokrát jako ultimátní výsledek a nikoliv pomocná funkce.
Opět nás zajímá, kde se kardinální sinus dotkne frekvenční osy, nastavujeme: a hledáme – stejné jako u FS.
Vyplotění do grafu opět jako amplitudu a fázi, následuje "zkrášlení" grafu pomocí +π pro kladné frekvence a –π pro záporné.
#ft_rectangle

## Slide 77: Signál s obdélníkovou spektrální funkcí
Zkusme inverzní cvičení ... obdélníková spektrální funkce
Stejný postup jako výše, ale potřebujeme provést inverzní FT:
Využití Šebestovy pomůcky s ,
Získáme:
Kardinální sinus bude protínat osu t pro:
#ift_of_rectangular_spectral_function

## Slide 78: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 79: Vlastnosti FT
Použijeme obdélníkový impuls s parametry: ϑ = 0.5 μs a D = 600000 (abychom získali rozumné hodnoty spektrální funkce).
#ft_rectangle_0.5us

## Slide 80
# Spektrum obdélníku 0.5us:

## Slide 81: Linearita a inverze
FT je lineární, v případě, že máme nezávisle
FT kombinace…
je přesně stejná kombinace původních spektrálních funkcí:
Důkaz:
#ft_linearity
Pro inverzní signál: , dostaneme stejnou inverzi spektrální funkce:
  Amplituda se nemění
  Fáze se změní z +π nebo –π na nulu a naopak.
#ft_negative

## Slide 82
# Linearita:

## Slide 83
# Inverze:

## Slide 84: FT zpožděného signálu
V případě, že je signál zpožděn y(t) = x(t – τ):
We can perform a change of variable g = t – τ and show that:
Ale to je původní spektrální funkce vynásobená "korekcí":
Studujme chování v amplitudách a fázích:
  Amplitudy se nemění:
  Fáze se mění odečtením lineární funkce se sklonem –τ:
#ft_rectangles_0.5us_delayed

## Slide 85
# Zpoždění:

## Slide 86: FT časově kontrahovaného nebo časově dilatovaného signálu
Modifikace časové osy:
  zrychlení (kontrakce) na m > 1
  zpomalení (dilatace) na m < 1
Podle definice:
Bez derivování:
Interpretace:
  Pro m > 1 (užší signál) by mělo být spektrum širší a menší (méně signálu pro práci)
  Pro m < 1 (širší signál) by mělo být spektrum užší a větší (více signálu pro práci)
#ft_rectangles_0.5us_contract_dilate

## Slide 87
# Kontrakce & Dilatace:

## Slide 88: Energie z FT – Parsevalova věta
Celková energie signálu je dána vztahem (nezkoušejte to u periodických nebo konstantních signálů ...)
Můžeme to zkusit s jedním x(t) neporušeným a druhým daným z IFT:
Změnou pořadí integrací:
Hranatá závorka je divné FT, ve skutečnosti je to hodnota spektrální funkce pro X(-jω) !
Když tohle víme tak můžeme:
se nazývá obousměrná spektrální hustota energie
#energy_density

## Slide 89
# Energie a hustota:

## Slide 90: Plán
Základní informace, operace s časem
Důležité signály – s vazbami na diskrétní signály Periodické signály Energie a výkon Spektrální analýza periodických signálů – Fourierova řada FS typických signálů Vlastnosti FS a výkon pomocí FS Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace FT typických signálů Vlastnosti FT a energie FT Shrnutí

## Slide 91: Shrnutí I
Signály se spojitým časem jsou definovány pro všechny časy ... ale vždy to můžeme „nafakovat“
  Vykreslování pomocí plot
  Ve výpočtech pomocí numerické integrace (součet hodnot vynásobený časovým krokem)
Kromě známé časové operace můžeme časovou osu zrychlit nebo zpomalit.
Jednotkový krok a Diracův puls jsou neexistující, ale velmi užitečné signály, Dirac má:
  nulovou šířku, nekonečnou velikost, plochu jedna
  velmi užitečný pro vzorkování věcí.
Periodické signály se opakují
  Nejmenší doba opakování se nazývá fundamentální perioda.
  a její obracenou hodnotou (jak ve spojitém, tak v diskrétním čase) je základní frekvence.
Energie a výkon jsou jen součty nebo integrály čtvercových hodnot signálu
  surové pro energii
  normalizované délkou pro výkon

## Slide 92: Shrnutí II
Spektrální analýza periodických signálů: Fourierova řada (FS = F. series)
  Výsledkem jsou komplexní koeficienty sedící na násobcích základní frekvence, musí být vyneseny do dvou grafů: amplitudy a fáze.
  Dva opačné koeficienty jsou „komplexně sdružené“ a tvoří jeden kosinus.
  Počítají se projekcí signálu do komplexní exponenciály.
FS typických signálů
  komplexní exponenciála má jeden FS koeficient.
  kosinus má dva FS koeficienty.
  sekvence obdélníků má nekonečné FS koeficienty, doznívá směrem k vysokým frekvencím podle kardinálního sinu.
Vlastnosti FS
  když je signál posunut, nic se neděje s velikostmi, fáze jdou z kopce (zpoždění) nebo do kopce (předběhnutí))
  v případě, že je signál kontrahován (dilatován), jsou hodnoty FS koeficientů stejné, ale "sedí" na různých frekvencích.
  výkon lze vypočítat z FS koeficientů (Parseval).

## Slide 93: Shrnutí III
Spektrální analýza neperiodických signálů: Fourierova transformace(FT)
  Výsledkem je spektrální funkce definovaná pro všechny frekvence
  spektrální funkce se vypočítá promítáním signálu do komplexní exponenciály.
Typické signály
  Dirac má konstantní spektrální funkci s plochou (Dirac v nule) nebo skloněnou fází (Dirac není v nule)
  spektrální funkce stejnosměrného signálu je Diracova funkce.
  spektrální funkce komplexní exponenciály je posunutá Diracova funkce.
  periodický signál může být porušen pomocí FS, která může být převedena na Diraca při násobcích základní frekvence.
  Obdélníkový signál má spektrální funkci danou kardinálním sinusem.
  DTTO v inverzním směru: signál odpovídající čtvercové spektrální funkci je kardinální sinus.
Vlastnosti FT
  FT (a FS) je lineární
  FT zpožděného signálu má stejnou velikost, fázové posuny z kopce (zpoždění) nebo do kopce (přředběhnutí)
  FT časově kontrahovaného signálu jde opačným směrem: širší pro užší signál, užší pro širší signál.
  Energii signálu lze získat z jeho FT (převedeno na spektrální hustotu energie).

## Slide 94: Základní pravdy o signálech a spektrech
Spektrum periodického signálu je diskrétní (koeficienty) – Fourierova řada
Spektrum neperiodického signálu je spojité (funkce) – Fourierova transformace
Spektrum úzkého (rychlého) signálu je široké. Spektrum širokého (pomalého) signálu je úzké. Jakákoli ostrá hrana bude mít za následek nekonečně dlouhé spektrum. Spektrum zpožděného signálu má stejnou velikost jako dříve, fáze jde z kopce. Spektrum předběhnutého signálu má stejnou velikost jako dříve, fáze stoupá.
Časové a spektrální domény jsou jako oheň a voda: vždy dělejte opačné věci !!!