## Slide 1: Systémy (většinou se spojitým časem a vazbami na diskrétní)
Honza Černocký, ÚPGM FIT VUT
Otevřete si prosím Python notebooky systems, freq_response, laplace.
Signály a systémy (ISS): Systémy (většinou se spojitým časem a vazbami na diskrétní)
ISS 10

## Slide 2: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 3: K čemu jsou systémy dobré
U systému chceme zpracovat vstupní signál a vyrobit výstupní signál s požadovanými vlastnostmi.
Viděli jsme systémy s diskrétním časem (diskrétní systémy) – složené z násobení, sčítání a zpoždění – algoritmy, kód.
  číslicové filtry (numerical filters)
  číslicové filtry (digital filters)
  systémy s diskrétním časem (discrete-time systems)
Nyní uvidíme také systémy se spojitým časem vyrobené z elektronických součástek (rezistory, kondenzátory, cívky, operační zesilovače ...)
  analogové filtry (analog filters)
  spojité systémy (continuous systems)
Discrete system
x[n]
y[n]
Continuous system
x(t)
y(t)

## Slide 4: Získání základního matematického popisu systému – DISKRÉTNÍHO
V diskrétním čase jsme se odchýlili od schématu filtru nebo od kódu a zapsali jsme si diferenční rovnici
y[n] = b0x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] + b3x[n-3]
- a1y[n-1] - a2y[n-2] - a3y[n-3]
  Přímý vztah mezi schématem, kódem a diferenční rovnicí.
z-1
z-1
z-1
b0
b1
b2
b3
S
x[n]
y[n]
z-1
z-1
z-1
-a1
-a2
-a3
for (n=3; n<N; n++) {
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2]
+ b3 * x[n-3] - a1 * y[n-1]
- a2 * y[n-2] - a3 * y[n-3];
}

## Slide 5: Získání základního matematického popisu systému – SPOJITÉHO
Obvykle dostaneme schéma obvodu se vstupem x(t) a výstupem y(t)
  Ukážeme si to na napětích, ale i na mnoha dalších včetně mechanických systémů – vzpomeňte si na křidélka letadla
  Pamatujte, že signály závisí na (spojitém) čase: x(t), y(t).
Příklad na RC obvodu – žádný přímočarý způsob odvození matematického popisu, ale můžeme použít základní know-how z kurzu elektrotechniky:
  Smyčkový proud i(t) je definován jako , nebo také jako
  Když to dáme dohromady, x(t) vyjádříme vpravo a y(t) vyjádříme vlevo…
Výsledkem je diferenciální rovnice

## Slide 6: Diferenční rovnice a diferenciální rovnice obecně
Zvykněme si označovat vstupní díly pomocí modře a výstupní červeně.
Diskrétní systémy: máme pořadí vstupu Q a pořadí výstupu P (pořadí je počet zpoždění):
  Koeficienty bk a ak jsou jednoduše dány pohledem na kód nebo na schéma filtru
Spojité systémy: máme řád vstupu Q a řád výstupu P (řád je řádem derivace):
  Koeficienty bk a ak jsou odvozeny z fyzikálního schématu, ručně, nebo pomocí Micro-Cap, SPICE, PSPICE, SNAP…

## Slide 7: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 8: Impulsní odezva diskrétních systémů – reakce na jednotkový impuls
Σ
Σ

## Slide 9: Impulsní charakteristika diskrétních systémů
U filtrů zpracovávajících pouze vstup je impulsní odezva přesně ekvivalentní koeficientům:
  h[k] = bk pro k = 0,1,2,3
  h[k] = 0 jinak
  Délka je 4, takže je to konečné – FIR = konečná impulsní odezva
Pro filtry se zpětnou vazbou (nenulové koeficienty ) je impulsní odezva nekonečná – IIR = nekonečná impulsní odezva
We can easily generate h[k] – stačí vybudit filtr jednotkovým impulsem které může každý generovat v C / Python / Matlab / čemkoliv.

## Slide 10: Impulsní odezva systémů se spojitým časem – reakce na Diracův puls
Impulsní odezva h(t) musí být spojitá.
Musí to být reakce na něco extrémně krátkého v čase s "jednotkovou velikostí".
Definovali jsme Diracův impuls s vlastnostmi
  šířka = 0
  výška = ꝏ
  povrch (mocnost) = 1
Neexistuje žádný způsob, jak to udělat experimentálně, ale je to velmi užitečný teoretický konstrukt
  V případě, že to chcete udělat experimentálně, vygenerujte něco velmi úzkého a velmi vysokého.
  #dirac_h(t)

## Slide 11: Výstup diskrétního systému konvolucí
k je pomocná proměnná, teoreticky od -ꝏ do +ꝏ, prakticky v rozumném rozsahu "kde máme vzorky"
Začněme přejmenováním signálů z x[n] a h[n] na x[k] a h[k] a překlopením h[k] na h[–k]

## Slide 12
A pokračujte výpočtem výstupních vzorků pro různá n-ka
Σ
Σ
Σ

## Slide 13: Konvoluce – shrnutí
Překlopte impulsní odezvu
Pro všechny smysluplné výstupní vzorky n
  Posun překlopené impulsní odezvy na dané „n“
  Vynásobení
  Sečtení
  Zapsání výsledku do y[n]
Konvoluce je komutativní:
… „papírový proužek“ + Python #convolution
x = [4 4 4 4 0 0 0 0]
h = [0.25 -0.25 0.25 -0.25]

## Slide 14: Výstup spojitého systému pomocí konvoluce
Velmi podobné diskrétní konvoluci
Musíme to ale modifikovat pro spojité signály:
  Nahrazení pomocného počítadla vzorků k pomocnou časovou proměnnou τ, teoreticky běžením od -ꝏ do +ꝏ, prakticky v rozumném rozsahu "kde je signál nenulový".
  Sumu nahradíme integrálem přes τ.
"Implementace" – pro všechny smysluplné časy t:
  Posun překlopené impulsní odezvy na dané „t“
  Vynásobení
  Sečtení
  Výsledek zapíšeme do y(t)
Teoreticky to musíme dělat pro ꝏ časů, ale to se nedělá v "pedagogických řešeních"
#continuous_convolution

## Slide 20: Vybrané vlastnosti konvoluce se spojitým časem
Je komutativní:
Konvoluce s Diracovým impulsem je původní signál:
Konvoluce se zpožděným Diracovým impulsem je původní signál zpožděný na dobu, ve které je Dirac umístěn.
Konvoluce se sérií Diracových impulzů vytváří součet původních signálů
  v případě, že jsou dostatečně krátké, lze je rozpoznat,
  pokud ne, vyprodukují něco jiného
#convolution_diracs

## Slide 25: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 26: Demonstrace vlastností systémů
Ve vážných příkladech
… a na typickém Čechovi milujícím pivo:
  Vstupem je počet piv.
  Výstupem je jeho úsměv

## Slide 27: Systémy s pamětí a bez paměti
Diskrétní: systém pracuje pouze s jedním vstupním vzorkem:
y[n] = K x[n]
  Žádné posuny, žádná paměť.
  Buď zesilovač nebo zeslabovač (atenuátor).
  Impulsní odezva bezpaměťového systému je jednotkový impuls: h[n] = [K]
Spojitý: systém pracuje pouze s aktuální hodnotou vstupního signálu:
y(t) = K x(t)
  Žádný prvek pro uchování předchozích informací (žádný kondenzátor, žádná cívka).
  Dtto: Buď zesilovač nebo atenuátor.
  Impulsní odezva bezpaměťového systému je Diracův impuls: h(t) = K δ(t)

## Slide 28: Kauzalita
Systém musí reagovat pouze na své aktuální a minulé vstupy, nemůže vidět do budoucnosti.
Kauzalita je reprezentovaná impulsní odezvou:
  Je zřejmé, že impulsní odezva nemůže mít v budoucnu nenulové hodnoty.
Konvoluční součty/integrály pak mají rozumnější limity

## Slide 29: Kauzalita – příklady
y[n] = x[n] – x[n – 1] tyto systémy se dívají jen do minulosti. => KAUZÁLNÍ
y(t) = x(–t) pro t = 0.4, stále OK, díváme se do minulosti.
pro t = –1, špatné, díváme se do budoucnosti!
#causality => NE-KAUZÁLNÍ

## Slide 31: Stabilita
U ohraničeného vstupu by měl systém reagovat ohraničeným výstupem.
diskrétní čas: if |x(t)| < B, pak |y(t)| < C
spojitý čas: if |x[n]| < B, pak |y[n]| < C
Příklady:
  y(t) = tx(t) i pro ohraničený vstup bude tento signál ꝏ jak se čas blíží k ꝏ => NE-STABILNÍ
  y(t) = 2x(t) v případě, že je vstupní signál omezen na interval [-B, B], výstup bude omezen na [2-B ,2+B]. Pokud si vybereme větší hodnotu z 2-B a 2+B, máme C. => STABILNÍ
#stability

## Slide 33: Časová invariantnost (neměnnost)
Pokud systém v průběhu času nemění své chování, nazýváme jej časově invariantní.
Pokud nyní vytvoří výstup, měl by vytvořit stejný výstup v případě, že je vstup zpožděn (nebo předběhnut) jakýmkoliv časem.
  Diskrétní: if x[n] -> y[n], pak x[n – m] -> y[n – m]
  Spojitý: if x(t) -> y(t), pak x(t – τ) -> y(t – τ)
Systémy, které vidíme na ISS, jsou časově invariantní.
Často se však setkáváme se systémy, které takové nejsou – vzpomeňte si na kódování řeči!

## Slide 34: Časová invariance – příklady
y(t) = sin[x(t)] v případě, že jej spočítáme pro t – τ, použijeme jako argument modifikovaný čas a dostaneme y(t – τ) = sin [x(t – τ)] => ČASOVĚ INVARIANTNÍ
y[n] = n x[n] výstup bude záviset na tom, kde se signál v čase nachází => ČASOVÉ NE-INVARIANTNÍ
#time_invariance

## Slide 35
# Časově invariantní (něměnné)
# Časově variantní (proměnnlivé)

## Slide 36: Linearita
Pokud signál reaguje na vstup x1 výstupem y1 a na vstup x2 výstupem y2 , pak, pokud reaguje na lineární kombinaci těchto vstupů stejnou lineární kombinací výstupů, nazýváme ho lineární signál.
  Lineární kombinace je jen násobení 2 různými konstantami a součtem (přemýšlejte o filtru nebo výpočtu váženého průměru!).
  Diskrétní: if x1[n] -> y1[n] and x2[n] -> y2[n], pak ax1[n] + bx2[n] -> ay1[n] + by2[n]
  Spojité: if x1(t) -> y1(t) and x2(t) -> y2(t), pak ax1(t) + bx2(t) -> ay1(t) + by2(t)
Systémy, které vidíme na ISS, jsou lineární
Mnoho aplikací však nelinearity využívá (efekty zkreslení pro kytary, umělé neuronové sítě ve strojovém učení, ...).

## Slide 37: Linearita

## Slide 38: Nelinearita + příklady
Vážné příklady:
  y(t) = t x(t) pro x1(t), výstup bude y1(t) = tx1(t), pro x1(t), výstup bude y2(t) = tx2(t). Pro kombinaci: x(t) = ax1(t)+bx2(t), the output will be y(t) = tx(t) = t[ax1(t)+bx2(t)] = tax1(t)+tbx2(t) = ay1(t)+by2(t): podmínka splněna => LINEÁRNÍ
  y(t) = |x(t)| usměrňovač – Snadno najdeme dvojici signálů a konstant a a b, pro které podmínka linearity neplatí => NE-LINEÁRNÍ
#linearity

## Slide 39
# Lineární signály

## Slide 40
# Nelineární signály

## Slide 41: LTI systémy
Linear and Time-Invariant (Lineární a časově invariantní)
Všechny filtry, kterými se v ISS zabýváme (digitální i analogové), jsou LTI.

## Slide 42: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 43: Paralelní propojení dvou systémů
Výsledná impulsní odezva je součtem komponentních odezv:
  Spojitý: Diskrétní:
Důkaz:

## Slide 44: Sériové zapojení dvou systémů
Výsledná impulsní odezva je konvolucí dvou složek:
  Spojité: diskrétní:
Důkaz: série dvou konvolucí: … Viz pokračování v “Studijní opora”
Mnohem jednodušší:
  Vstup považujte za x(t) = δ(t),
  pak výstup prvního filtru w(t) bude h1(t) (nezapomeňte, že konvoluce s Diracovým impulsem funguje jako kopírovací stroj).
  A výstup druhého bude y(t) = h1(t) h2(t).

## Slide 45: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 46: Filtr v časové doméně – diskrétní
Diferenční rovnice nebo konvoluce s impulsní odezvou
  pro FIR filtry (pracující pouze se vstupním signálem) – stejné.
  Pro IIR filtry – konvoluce není proveditelná (impulsní odezva je nekonečná)

## Slide 47: Filtr v časové doméně – spojité
Diferenciální rovnice nebo konvoluce s impulsní odezvou

## Slide 48: Filtr ve frekvenční doméně – diskrétní
Ujistime se, že víme, se kterými frekvencemi budeme pracovat – normovaná kruhová / úhlová frekvence v radiánech
  0 Hz odpovídá 0 rad
  Fs / 2 odpovídá π rad
  Fs odpovídá 2π rad.
Získání spekter vstupních a výstupních signálů pomocí Fourierovy transformace s diskrétním časem – DTFT
Prakticky, vždy vypočítáno pomocí DFT / FFT !

## Slide 49: Filtr ve frekvenční doméně – spojité
Ujisti se, že víme, se kterými frekvencemi budeme pracovat – s klasickou kruhovou / úhlovou frekvencí v
Získání spekter vstupních a výstupních signálů pomocí Fourierovy transformace FT – Fourierova transformace
Prakticky vždy aproximujeme pomocí DFT / FFT (viz příští přednáška).

## Slide 50: Pro jednu jedinou frekvenci ω1 … diskrétní
Komplexní exponenciála nebo kosinus mají pouze jednu frekvenci:
Přenos nebo činitel přenosu – komplexní číslo
Jeho amplituda určuje, jak moc se signál změní
Jeho fáze určuje, jak moc se signál posune
Nechceme však jen jednu frekvenci, chceme je všechny!

## Slide 51: Kmitočtová / frekvenční charakteristika – diskrétní
Určuje chování systému na všech frekvencích
Komplexní funkce frekvence H(ejω)
Amplitudová / modulová kmitočtová / frekvenční charakteristika je nejdůležitější – které frekvence budou zeslabeny nebo zesíleny? |H(ejω)|
Fázová / argumentová kmitočtová / frekvenční charakteristika je někdy také důležité (vzpomeňte si na Hi-Fi aplikace): arg H(ejω)
Frekvenční charakteristika musí být symetrická: H(ejω) = H*(e-jω), což znamená, že|H(ejω)| = |H(e-jω)| and arg H(ejω) = -arg H(e-jω)
  … U diskrétních systémů je také periodická.

## Slide 52: Pro jednu jedinou frekvenci ω1 … spojité
Komplexní exponenciála nebo kosinus mají pouze jednu frekvenci:
Přenos nebo činitel přenosu – komplexní číslo H(jω1)
Jeho amplituda určuje, jak moc se signál změní: |H(jω1)|
Jeho fáze určuje, jak moc se signál posune: arg H(jω1)
Nechceme však jen jednu frekvenci, chceme je všechny!

## Slide 53: Kmitočtová / frekvenční charakteristika – spojité
Určuje chování systému na všech frekvencích
Komplexní funkce frekvence H(ejω)
Amplitudová / modulová kmitočtová / frekvenční charakteristika je nejdůležitější – které frekvence budou zeslabeny nebo zesíleny? |H(ejω)|
Fázová / argumentová kmitočtová / frekvenční charakteristika je někdy také důležité (vzpomeňte si na Hi-Fi aplikace): arg H(ejω)
Frekvenční charakteristika musí být symetrická: H(ejω) = H*(e-jω), což znamená, že|H(ejω)| = |H(e-jω)| and arg H(ejω) = -arg H(e-jω)

## Slide 54: Vztah času a frekvence – diskrétní
Čas: konvoluce
Frekvence: násobemí
Pamatujte, že spektra vstupu a výstupu můžeme získat pomocí DTFT:
Takže to vypadá, že můžeme získat frekvenční charakteristiku pomocí DTFT impulsní odezvy a je hotovo

## Slide 55: Frekvenční charakteristika impulsní odezvy pomocí DTFT – diskrétní
Pro filtry FIR (konečná impulsní odezva) – dokonale PROVEDITELNÉ – DTFT (vypočteno pomocí DFT) ze h[n].
Pamatujte:
  h[n] = bn pro n = 0 … Q
  h[n] = 0 jinak
Pro IIR (nekonečná impulsní odezva) – NE-PROVEDITELNÉ – nemůžeme DFT-čkovat nekonečnou posloupnost čísel!
=> Potřebujeme mechanismus, který určíH(ejω) přímo z parametrů bk a ak diferenční rovnice filtru.

## Slide 56: Vztah času a frekvence – spojité
Čas: konvoluce@@@
Frekvence: násobení
Pamatujte, že spektra vstupu a výstupu můžeme získat pomocí FT:
Takže to vypadá, že můžeme získat frekvenční charakteristiku impulsní odezvy pomocí FT a máme hotovo

## Slide 57: Frekvenční charakteristika impulsní odezvy pomocí FT – spojité
NE-hotovo  – Určení impulsní odezvy H(t) spojitého systému je obtížné
  V reálném světě – neproveditelné – Diraca vygenerovat nemůžeme, museli bychom to aproximovat něčím úzkým a velkým.
  V simulaci: kdo má rád řešení diferenciálních rovnic pro x(t) = δ(t) ?
Proto, H(jω) = FT {h(t)} je TĚŽKO PROVEDITELNÉ
=> potřebujeme mechanismus pro určení H(jω) přímo z parametrů bk a ak diferenciální rovnice filtru.

## Slide 58: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 59: Příklad – ideální Hi-Fi zesilovač
Zesílí 100x od 0 do 20 kHz: |H(jω)| = 100 pro ω = 0 … 40000π rad/s, jinak 0
Lineárně posune fázi:
|H(jω)| Musí být symetrická, takže ji dáme na 100 pro úhlové frekvence –40000π až 40000π
#amplifier

## Slide 60: Vstup = komplexní exponenciála
Pro komplexní exponenciálu načteme pouze jednu hodnotu frekvenční odezvy H(jω1)
  její amplituda změní amplitudu komplexní exponenciály její argument změní argument komplexní exponenciály frekvence zůstane stejná.
#amplifier_complex_exp

## Slide 61
# Zesilovač
# Zesilovač – Komplexní exponenciála

## Slide 62: Vstup = kosinus
Můžeme si rozdělit kosinus
do 2 komplexních exponenciál:
A opět najdeme hodnoty frekvenční odezvy pro tyto dvě frekvence: H(jω1) a H(–jω1) (budou komplexně sdružené)
Po troše matematiky:
Najdeme stejný výsledek – kosinus
  jeho amplituda vynásobila amplitudu frekvenční odezvy. jeho argument posunul argument frekvenční odezvy frekvence zůstane stejná.
#amplifier_cosine

## Slide 63
# Zesilovač – Cosiny

## Slide 64: Vstup – periodický signál
Periodický signál můžeme rozložit pomocí Fourierovy řady:
Každá složka může být násobena příslušnou hodnotou frekvenční odezvy H(jkω1)
Můžeme zpětně sečíst všechny složky:
#amplifier_2cosines

## Slide 65
# Zesilovač – 2 cosiny

## Slide 66: Vstup – krátký obdélníkový impuls I
Vezměme si jako vstup krátký obdélníkový impuls: ϑ = 1 μs, D = 1.
#amplifier_pulse_1
Máme signál v čase a frekvenční odezvu ve frekvenci, jak je učinit kompatibilními?
  Vypočítejte impulsní odezvu pomocí inverzní Fourierovy transformace H(jω) a spusťte konvoluci 
  Převeďte impuls na frekvenci pomocí Fourierovy transformace, vynásobte a převeďte zpět pomocí inverzní Fourierovy transformace. Zdá se to složité, ale bude to proveditelné.
Intuice: jaký bude výsledek?
  Hrany budou generovat spoustu vysokých frekvencí, spektrem obdélníku je kardinální sinus, tedy je nekonečné!
  Zesilovač oseká tyto frekvence na +/– 20 kHz (+/–40kπ)
  Výsledkem tedy nebude obdélníkový impulz!

## Slide 67
# Zesilovač – 1 obdélníkový impuls

## Slide 68: Vstup – krátký obdélníkový impuls II
Krok 1 – určení spektra: signál je obdélník a viděli jsme odvození…
  Kardinální sinus se bude dotýkat frekvenční osy v bodě:
  #amplifier_pulse_input_spectrum

## Slide 69
# Spektrum vstupního signálu – 1 obdélníkového impulsu

## Slide 70: Vstup – krátký obdélníkový impuls III
Krok 2 – vynásobte jej frekvenční odezvou našeho zesilovače.
  Šířka frekvenční odezvy zesilovače je pouze –40 kπ až 40 kπ Hlavní lalok kardinálního sinusu jde od –2Mπ do 2Mπ ! Po vynásobení můžeme tento krátký úsek kardinálního impulsu považovat za plochý.
  #amplifier_pulse_multiplication

## Slide 71
# Vynásobíme touto frekvenční odezvou zesilovače

## Slide 72
# Vydělením pí se vrátíme k původní frekvenci

## Slide 73: Vstup – krátký obdélníkový impuls III
Krok 3: Inverzní Fourierova transformace výsledné spektrální funkce.
  Podívejme se nejprve na jednoduchý případ: signál ysimple(t) odpovídající obdélníkové spektrální funkci s nulovou fází. Dělali jsme to v přednášce na FT:
  Zde máme H = 0.0001 a ωc = 2Mπ, proto
  Tento kardinální sinus protíná časovou osu pro:
#amplifier_pulse_output_simple

## Slide 74: Vstup – krátký obdélníkový impuls IV
Fáze však není nulová, je lineární
  Pamatujte, že náš zesilovač má arg H(jω) = -1 / 100000 ω (který byl přčten k nulté fázi malé části centrálního laloku sinc ...)
  Můžeme si vzpomenout, že FT pro posunuté signály má lineární fázovou změnu Y(jω) = Ysimple(jω)e-jωτ
  Proto: y(t) = ysimple(t – τ)
  #amplifier_pulse_output_full
Komentáře k výstupnímu signálu:
  Mnohem delší než 1 μs (hlavní lalok je 50 μs!) – očekáváno vzhledem k tomu, že okraje nemohly být zachovány kvůli ztrátě vysokých frekvencí.
  Mnohem menší, než se očekávalo (4 místo 100) – zesilovač odfiltroval podstatnou část spektra…
Ale zesilovač není kauzální! Výstupní signál začíná mnohem dříve než –0,5 μs…
  Zesilovač byl definován ostrými hranami svého spektra, v praxi to není možné (vždy máme přechodové pásmo s nenulovou šířkou).

## Slide 75
# Výstup zesilovače (zelený je „full“)

## Slide 76: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 77: Diskrétní: z-transformace
z je komplexní proměnná definovaná nad celou komplexní rovinou
z-transformace mapuje diskrétní reálný signál na komplexní funkci v komplexní rovině.
Jak to zapsat?
Jak si to představit?
  Jako "hory" nad povrchem
  Pozor, tyto hory jsou komplexní, takže si musíme představit amiplitudu a fázi…

## Slide 78: Spojité: Laplaceova transformace
s je komplexní proměnná definovaná nad celou komplexní rovinou
Laplaceova transformace mapuje diskrétní reálný signál na komplexní funkci v komplexní rovině.
Jak to zapsat?
Jak si to představit?
  Jako "hory" nad povrchem
  Pozor, tyto hory jsou komplexní, takže si musíme představit amplitudu a fázi…

## Slide 79: Diskrétní: Vlastnosti z-transformace
Pro signálx[n]:
Když násobíme konstantou:
Lineární kombinace 2 (nebo více) signálů:
Zpoždění signálu:
Nejdůležitější bude zpoždění o 1 vzorek:
Proto ve schématu označujeme políčka zpoždění z -1
  Tento box má jeden vstup a jeden výstup, ne více!
z-1

## Slide 80: Spojité: Vlastnosti Laplaceovy transformace
Pro signál x(t):
When we multiply with a constant:
Lineární kombinace 2 (nebo více) signálů:
Derivace signálu:
Nejdůležitější je derivace 1. řádu:

## Slide 81: Diskrétní: Vztah z-transformace a DTFT
Stačí je napsat vedle sebe ... vypadají velmi podobně
z-transformace funguje pro celou komplexní rovinu, zatímco DTFT funguje pouze pro hodnoty ejω.
Převod z-transformace na DTFT je jednoduchý:
Nebo (v fancy matematickém zápisu)
Představte si to, jako když vezmete motorovou pilu a řežete kolem jednotkové kružnice!

## Slide 82: Spojité: Vztah Laplaceovy transformace a FT
Stačí je napsat vedle sebe ... vypadají velmi podobně
Laplaceova transformace funguje pro celou komplexní rovinu, zatímco FT funguje pouze pro hodnoty jω.
Převod Laplace na FT je jednoduchý:
Nebo (v fancy matematickém zápisu)
Představte si to, jako když vezmete motorovou pilu a řežete podél imaginární osy!

## Slide 83: Diskrétní: Nechte z-transformaci zpracovat diferenční rovnici
Pamatujte na z-pravidla:
  Vidíte signál? Přepište ho jako z-transformaci.
  Vidíte konstantu? Copy-paste
  Je signál zpožděn o k vzorků? Vynásobte jeho z-transformaci pomocí z -k
Naším cílem je přeuspořádat ji tak, abychom získali zlomek
Proč? Chcete-li získat poměr výstupu vs. vstupu.

## Slide 84: Diskrétní: přenosová / systémová funkce H(z)
z-reprezentace výstupu lomeno z-reprezentace vstupu
Výstup / vstup je velmi běžný způsob, jak vyjádřit chování systému
  Zesílení / útlum = výstupní napětí / vstupní napětí Směnný kurz měny = částka v cílové měně / částka ve zdrojové měně Návratnost investice = kolik jsem získal / kolik jsem investoval atd.
Pro náš filtr:

## Slide 85: Přenosová funkce II
Užitečný způsob reprezentace filtru:
Dva polynomy
  Čitatel, plně určený koeficienty násobícími vstupy filtru
  Jmenovatel, plně určený koeficienty násobícími výstupy filtru
  Definujeme a0 = 1

## Slide 86: Spojité: Necháváme Laplaceovu transformaci zpracovat diferenciální rovnici
Pamatujte na Laplaceova pravidla:
  Vidíte signál? Přepište ho jako jeho Laplacovu transformaci.
  Vidíte konstantu? Copy-paste
  Je to k-tá derivace signálu? Vynásobte její Laplaceovu transformaci pomocí sk.
Naším cílem je přeuspořádat ji tak, abychom získali zlomek
Proč? Chcete-li získat poměr výstupu vs. vstupu.

## Slide 87: Spojité: přenosová / systémová funkce H(s)
Laplaceova reprezentace výstupu lomeno Laplaceovou reprezentací vstupu
Výstup / vstup je velmi běžný způsob, jak vyjádřit chování systému…
Pro náš systém:

## Slide 88: Přenosová funkce II
Užitečný způsob reprezentace filtru:
Dva polynomy
  Čitatel, plně určený koeficienty násobícími vstupy filtru
  Jmenovatel, plně určený koeficienty násobícími výstupy filtru
a1 = 1, a0 = 1/RC, b0 = 1/RC

## Slide 89: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 90: Od přenosové funkce k frekvenční odezvě
Máme H(s), ale chceme H(jω)
Naštěstí existuje vztah Laplaceovy transformace a FT…
Takže můžeme nahradit:
To znamená vzít motorovou pilu a řezat podél imaginární osy
Matematicky:

## Slide 91: Jak vizualizovat frekvenční odezvu?
Můžeme si ji představit pouze pro kladné frekvence (od ω = 0 rad, což odpovídá 0 Hz) výše, nebo i pro záporné frekvence pro zdůraznění symetrie.
Vyberte rozumný počet bodů (256 je dobré)
Jedná se o komplexní funkci frekvence, takže si ji představte jako:
  Amplitudu: často v deciBells jako
  Fázi.
scipy.signal.freqs(B,A): B je vektor koeficientů čitatele, A je vektor koeficientů jmenovatele
V případě, že potřebujeme frekvence v Hz, stačí vydělit ω pomocí 2π.
#freqs

## Slide 93: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 94: Faktorizace (rozložení) přenosové funkce
Podobně jako u číslicových filtrů můžeme modré a červené polynomy rozložit :
V případě, že najdeme kořeny polynomů:
U polynomů nižších řádů to můžeme udělat ručně tak, že polynom nastavíme na 0 a vyřešíme.
Pro polynomy vyšších řádů je lepší použít np.roots
Pro jakýkoli řád jsou kořeny reálné nebo komplexní v komplexně sdružených párech.

## Slide 95: Pochopení kořenů čitatele a jmenovatele
Podívejme se na chování komplexní funkce H(s) v kořenech.
V případě, že s spadá do kořene čitatele, s = n1, s = n2, atd., celá funkce H(s) bude nulová.
Kořeny se proto nazývají nulové body nebo jednoduše nuly a označují O.
V případě, že s spadá do kořene jmenovatele s = p1, s = p2, atd., celá funkce H(s) bude nekonečná.
Kořeny se proto nazývají póly a označují X.

## Slide 96: Od nul a pólů až k frekvenční odezvě I
Pomocí faktorizace (rozložení) lze frekvenční odezvu zapsat jako
Můžeme si představit…
  jω jako bod na imaginární ose. Jeho poloha odpovídá frekvenci.
  …každou modrou závorku jako vektor začínající v nulovém bodě a končící jω
  …každou červenou závorku jako vektor začínající v pólu a končící jω

## Slide 97: Od nul a pólů až k frekvenční odezvě II
Každá závorka je jen komplexní číslo, takže celá věc je násobení a dělení komplexních čísel. Pamatujte:
Násobení – násobíme amplitudy a sčítáme fáze
Dělení – dělíme amplitudy a odečítáme fáze
Takže
  Při výpočtu velikosti frekvenční charakteristiky je třeba vzít v úvahu pouze amplitudy (délky modrých a červených vektorů).
  Při výpočtu fáze frekvenční odezvy se berou v úvahu pouze faze (úhly modrých a červených vektorů).

## Slide 98: Od nul a pólů až k frekvenční odezvě III
Amplituda:
Fáze:

## Slide 99: Stabilita systémů se spojitým časem
Všechny póly musí mít zápornou reálnou složku:
Proto musí být v levé polovině komplexní roviny.
BAD
BAD
BAD
OK
OK
OK

## Slide 100: Plán
Základní popis systémů – diferenční a diferenciální rovnice
Impulsní odezva Vlastnosti systémů Propojení systémů Systémy ve frekvenci Cvičení, kdy je nám dána frekvenční odezva Laplaceova transformační a přenosová funkce Konečně frekvenční odezva ! Faktorizace přenosové funkce a stabilita Shrnutí

## Slide 101: Shrnutí
Analýza obvodu
Diferenciální rovnice
Přenosová funkce
Frekvenční odezva
Přenosová funkce s nulami a póly
Stabilita
Laplacova transformace
(Faktorizace) Rozklad na polynomy
Impulsní odezva
Fourierova transformace (FT)
Schéma